关于2021年省委生态环境保护专项

督察反馈问题（问题编号一）整改完成情况的公示

根据《椒江区贯彻落实2021年省委生态环境保护专项督察反馈问题整改方案》要求，2021年省委生态环境保护专项督察反馈问题（问题编号一）已全部整改到位，符合销号条件，现进行公示。

一、反馈问题

对照台州市船舶修造行业整治提升工作方案明确的各类修造船企业整治要求和整改完成时限，督察发现部分船舶修造企业整治仍存在未落实整治要求、进展滞后等问题。台州市华吉船业有限公司非法侵占海域用地未完成清退,现场仍有3艘船舶在进行露天喷漆作业;台州七八一六船舶工业有限公司仍未完成整治;台州大洋渔轮修造有限公司上报已完成整治验收，但未能严格按照整治提升标准，露天喷涂作业未配套移动式废气收集和处理装置，作业场地污水直排入海。

二、整改目标

（一）针对台州市华吉船业有限公司的问题，完成台州市华吉船业有限公司非法侵占海域用地清退整改工作，并进行“两断三清一封堵”（即断水、断电、清原料、清产品、清设备、封堵下海口）措施。

（二）针对台州七八一六船舶工业有限公司的问题，严格按照相关部门的要求、标准，逐项逐条的落 实环保整治工作，整治后能基本符合《椒江区船舶修造企业整治提升验收表（环保标准）》的相关要求，并形成验收评估报告。

（三）针对台州大洋渔轮修造有限公司的问题，严格按照整治提升标准，配备露天移动式活性炭吸附处置装置，落实作业场地污水的有效收集，并加强企业环保管理人员的专业培训。

三、整改完成情况

（一）完成台州市华吉船业有限公司非法侵占海域用地清退工作。

1、明确挖除方案。2021年11月召开了华吉船厂东侧厂区整改挖除有关问题协调会议，制定了《华吉东侧厂区挖除方案》。2、落实挖除工作。按照方案启动了挖除工作，并于2022年3月完成了挖除工作并落实了“两断三清一封堵”（即断水、断电、清原料、清产品、清设备、封堵下海口）措施。3、通过评审验收。2022年3月，经相关单位和专家现场踏勘和充分讨论，验收认为华吉东侧厂区经整改后，达到退还海域侵占范围和恢复海域属性相关要求，并符合整改拆除方案要求。

（二）完成台州七八一六船舶工业有限公司整治验收工作。

1、重新编制整治方案。企业已于2021年9月委托第三方公司重新编制“环境保护整治提升设计方案”，并逐条逐项落实环保整治工作。2、验收工作有序落实。2021年10月召开了台州七八一六船舶工业有限公司环境保护整治提升验收评估报告咨询会，经相关单位和专家现场查看整治情况和审核相关资料，验收认为企业经整治后能基本符合《椒江区船舶修造企业整治提升验收表（环保标准）》的相关要求。

（三）完成台州大洋渔轮修造有限公司“三废”治理工作。

1、落实废气治理整改。修船涂装喷漆已全部采用低VOCs环保漆，同时配套了移动式喷漆废气收集处理装置，并建设了专门的油漆仓库，对油漆使用进行规范管理。2、提升废水治理整改。企业已对部分存在裂缝的作业场地进行硬化处理，设置挡水墙、挡水闸门、船台废水截留沟，加大加深雨水收集池，加大雨水提升泵及管路系统，并新建雨水分配井和初期雨水收集罐，做到初期雨水有效收集治理。3、落实环保责任制度。已建设专门的环保管理部门，并配备固定的环保管理人员和环保操作工。企业法人和环保管理员均已培训合格后持证上岗，签订了环保责任书并上墙。

公示期为2022年11月15日-11月21日，共7日。如有异议，请在公示期内来电来函如实反映。

受理单位：台州市椒江区经济信息化和科学技术局

电话：0576-88830280，88883291

台州市椒江区经济信息化和科学技术局                                                                 2022年11月15日