椒江区政府采购中心关于椒江区三甲街道办事处“平安村居”视频监控工程建设项目

公开招标文件

项目编号：JJZB-201518

项目名称：“平安村居”视频监控工程建设项目

采购单位：椒江区三甲街道办事处

采购代理机构：椒江区政府采购中心

目    录

前附表

第一章   投标通知书

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

第五章   政府采购合同主要条款

第六章   投标文件格式

前   附   表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 椒江区三甲街道办事处“平安村居”视频监控工程建设项目 |
| 2 | 招标编号 | JJZB-201518 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 详见招标需求部分 |
| 5 | 工 期 | 合同签订后90天内完成供货、安装、调试直至运行成功(投标人可提供更短的交货及安装工期) |
| 6 | 目 的 地 | 采购单位指定地点 |
| 7 | 采购单位 | 椒江区三甲街道办事处 联系人：王老师 联系电话：13857678201 |
| 8 | 采购代理机构 | 椒江区政府采购中心 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份 |
| 10 | 投标保证金 | 金额:壹万伍仟元整 支付形式:转帐/电汇等（开标前二个工作日到帐；如在我中心账户预存有足额保证金的，须提供确认书并加盖公章，在开标前二个工作日传真到0576-88836939）。若已报名并递交投标保证金后，投标人不得无故不参与投标，投标人因故不能参与投标的，须提前一个工作日以书面形式告知我中心。 |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效 |
| 12 | 投标书递交地点 | 台州市椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |
| 13 | 投标截止时间 | 2015年4月13日 下午14：30 |
| 14 | 开 标 | 时间:2015年4月13日 下午14：30 地点：台州市椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |

第一章：投标通知书

：

椒江区政府采购中心受委托就椒江区三甲街道办事处“平安村居”视频监控工程建设项目进行公开招标，请贵公司按招标文件的要求编制投标文件，按时前来投标。

1、 招标编号：JJZB-201518

2、 招标内容：详见招标需求

3、 投标供应商资格要求:

（1）符合《政府采购法》第二十二条的规定;

（2）具有较强的销售管理、技术服务和组织实施能力，具有良好的工作业绩和履约记录；

（3）投标人的注册资金须在500万元以上、具有合格、有效的ISO9001系列质量管理认证证书、具有安全防范技术行业资信等级二级及以上资质（省外企业须经过浙江省安防协会审核同意）或具备《基础电信业务经营许可证》的独立法人资格或其分支机构的地（市）级及以上通信运营商。

4、 招标文件请到浙江政府采购网或椒江区政府网“招投标公告”版块(http://www.jj.gov.cn/)下载

5、 报名地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼五楼509室

投标供应商报名时应提交以下资料，如无法在规定时间内递交至报名地点，可通过传真或邮寄的方式进行报名(务必来电确认)：

（1）投标单位报名登记表（加盖公章）

（2）有效工商营业执照副本复印件（加盖公章）

6、 报名时间：2015年3月20日-2015年3月31日

7、 开标时间：2015年4月13日 下午14：30

8、 开标地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室

9、 开户银行：农业银行台州椒江支行

户    名：台州市椒江区招投标中心

帐    号：19910101040073772

电    话：0576-88600927  0576-88836939（财务及报名咨询电话）

传    真：0576-88836939

邮    编：318000

联 系 人：陈先生  李先生（财务及报名事宜经办人）

椒江区三甲街道办事处

椒江区政府采购中心

二○一五年三月

第二章  招标需求

（一）项目概述

为认真贯彻省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步健全社会治安防控体系的意见》（浙委办〔2012〕75号）、省综治委《关于加强安全技术防范体系建设的实施意见》（浙综委〔2013〕1号）及以市委办和市政府办名义下发的《关于转发<市公安局、市综治办2013-2015年全市社会管理视频监控建设方案>的通知》（市委办发〔2013〕33号）文件精神，加强和创新社会管理，深化平安椒江建设，进一步建立健全安全技术防范体系，切实提高社会治安防控体系的科技含量和整体效能，椒江区计划从2013年起通过两年的努力，进一步深化公安视频监控系统建设，按照“圈块格线点”的总体布局，以服务发展、服务实战为目标，强势推进视频监控系统建设，构建无缝衔接的社会治安动态视频监控网，为“智慧椒江”、“平安椒江”建设打下坚实基础。同时以公安视频为依托，大力整合各类视频资源，打造服务全社会的视频监控网络。一是以“天网工程”为基础，拟搭建“智慧椒江”视频监控网，由政府统筹将政府出资承建的在公共区域的视频监控资源统一纳入“智慧椒江”视频监控网；二是大力推进“平安村居”建设,由政府采取以奖代补(政府补贴30％)的形式鼓励村居新建、改建视频监控并接入“天网工程”；三是对政府监管的重点行业单位必须按要求建设安全技术防范设施，并由政府部门统一管理，四是引导企事业单位、社区、乡村、居民自行出资建设安防设施，作为公共安防体系的有效补充。

本项目作为椒江区“平安村居”视频监控建设推广工程，拟在三甲街道下属有条件的三十二个村居，建设186个点位250个摄像机。这对提升三甲治安技防水平、改善治安环境、构筑城乡治安监控一体化具有重要的意义。

本项目属“交钥匙”工程，投标的总费用包含实现标书的一切功能、要求、需求的设备以及基础管道施工、道路及绿化破损的恢复（不包含政府审批应缴纳的规费部分）；含软件、全部附件、辅材、备品备件、专用工具等整套设备及技术和售后服务等；对于其他没有列入招标技术资料清单，却是项目所必需的设备、材料及文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。本此招标将从资格审查、认可、设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、备品配件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标方进行全方位的综合考核。中标人应在合同签订后7天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认，系统硬件设备必须根据采购人的时限要求提供。

（二）项目需求

2.1建设思路与目标

本系统可通过台州公安视频作战侦查平台直观地了解和掌握三甲街道村居的治安动态情况；同时在村居设立的机房显示器也可了解本村的实时监控，从而弥补人防不足，有效打击、预防街面犯罪，方便事后调查取证和专案侦察，最大限度压缩犯罪空间，增强威慑力，提高城市治安管理水平。

本项目的建设将达成以下目标：

（1）本系统按照一级安全防范系统工程设计。

（2）采用当今成熟的网络、通信、图像编解码等先进技术，实现快速获取重点部位、复杂地段、商贸社区的多种图像信息，能准确、直观、快捷，反映和记录现场有关部位的实时动态情况。

（3）新建成的村居综合视频监控系统统一接入椒江区公安视频专网。使图像做到总监控中心和村居分控中心等多级联网，达到资源共享、信息共享的功能。

（4）能对车牌自动识别,在平台实现查询, 布控功能。

2.2.标准和依据

椒江区三甲街道‘平安村居'视频监控建设项目建设必须按照国家、公安部和本地区的有关标准和规范进行。

GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

DB33/T502-2004《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》

GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GA308-2001《安全防范系统验收规范》

GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》

GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》

GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》

GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

2.3 设计原则

2.3.1.实用性原则

本次方案设计首先满足公安的实际使用要求,充分考虑系统的实用性，采用成熟的技术、设备，有针对性地采用国内外先进产品；其次要求充分利用视频资源，实现多部门资源共享。本着“通用化、模块化、系统化”的原则，实现标准化、模块化设计，保证部件的通用性、互换性和可扩展性。

2.3.2.可靠性原则

系统设计、设备选型、施工及调试等环节都将严格贯彻质量条例，进行严格的现场环境测试，确保系统良好可靠地运行,完全满足系统的运行需求，符合国家及行业的有关标准，确保系统能够长期稳定、可靠安全地运行。

2.3.3先进性原则

在系统设计、设备选型，还有系统的稳定性、可靠性、兼容性、可扩展性等方面都较为突出。在满足用户现有需求的前提下，充分考虑各种监控方式适应技术迅猛发展的趋势，注重采用最先进的技术标准和规范，以适应未来技术发展的趋势。在应用软件方面，充分响应公安要求，提高智能化程度、操作便捷性、维护可靠性，系统功能强大，满足公安刑警、交警、治安等多层面的应用需求。

2.3.4.安全性

整个监控系统应能二十四小时运转，系统的安全性必须予以高度重视。对监控系统，在机房层面从电源、系统备份等方面采取相应的容错措施。系统网络通过安全接入边界与公安网络互联，充分考虑超大流量视频存储、应用的安全，选用高性能的交换机，采用双链路自动路由，合理划分VLAN，充分设计冗余，防止网络堵塞，具备防范网络风暴等超大流量造成网络瘫痪的能力，同时具有防范计算机病毒攻击的能力。系统还为用户提供用户等级及操作权限，减少人为因素对系统的不必要干扰。

2.3.5.标准性

本方案依照国家和地区的有关标准进行。确保系统的稳定性和扩展性，有利于实现投资保障。

2.3.6.集成性和可扩展性

保证整个监控系统总体结构上的先进性和合理性，实现系统的分散控制、 集中统一式管理和监控；总体结构上具有可扩展性和兼容性，可以集成不同生产厂商的不同类型的先进产品，使整个监控系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。在总体规划监控系统方案以及进行设备和系统选型时，充分考虑其集成特性和信息自动化系统进入信息高速公路的可能性。

2.3.7.集散式

对于该系统要求具有一定的集散性，系统在一定地域范围内分散分布，并且由相对独立的单元通过网络互相连接。每个单元可以独立完成局部的监控和控制功能。中央监控单元实现集中管理功能。集散性体现一种容错能力，当网络局部开路时，局部单元仍然可以继续工作。

2.3.8.用户至上

本设计以满足用户需求为目标，最大限度地满足用户提出的功能需求，确保实用。

2.4新建点位清单统计表：

| 点位数 | 区域 | 道路监控点名称 | 相机类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 智能抓拍 | 高清红外200W | 小计 | 补光灯 |
| 1 | 卫国村 | 卫国村268号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 卫国村4#变B4#杆 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 卫国村西出口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 卫国村224号 |  | 3 | 3 | 0 |
| 5 |  | 卫国村367号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 卫国村柱南346线 |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 卫国村村部 |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  | 春雷机械前路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 9 |  | 卫国村卫国小区5幢1号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 10 |  | 卫国村70号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 11 |  | 卫国村小区2幢 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 卫国村 | 小计 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 1 | 海丰村 | 海丰村与海明村交界 |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 海丰村14# |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 海丰村217# |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 海丰村村部 |  | 2 | 2 | 0 |
| 5 |  | 海丰村华兴洁具 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 海丰村二条路口 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 海丰村 | 小计 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 街下村 | 街下村电信机房旁 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 街下村194# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 街下村村部 |  | 3 | 3 | 0 |
| 4 |  | 街下村村部旁路口 |  | 3 | 3 | 0 |
|  | 街下村 | 小计 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 翻身村 | 翻身村中心路东边桥头 |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 翻身村1#变A6#杆 |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 翻身村1#变B3#杆 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 翻身村与二条路交叉路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 翻身村2号路口 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 |  | 翻身村41# |  | 2 | 2 | 0 |
| 7 |  | 翻身村125# |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  | 翻身村226# |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 翻身村 | 小计 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 1 | 青龙村 | 青龙村卫生室 |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 青龙村宏鼎厂房后 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 青龙村183# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 青龙村1西南出口 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 青龙村 | 小计 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 六甲村 | 六甲村253号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 六甲村313-8号 |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 六甲村418号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 六甲村15号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 六甲村村部 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 二条路六甲村104#桥头 |  | 1 | 1 |  |
| 7 |  | 二条路往六甲村村口 |  | 1 | 1 |  |
| 8 |  | 75省道西面往六甲村村口 |  | 1 | 1 |  |
| 9 |  | 75省道东面往六甲村村口 |  | 1 | 1 |  |
|  | 六甲村 | 小计 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 1 | 优良村 | 优良村小区西幢1号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 优良村村部 |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 优良村233号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 优良村224号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 优良村小区二条路1幢1号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 优良村198号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 优良村往东150米杆 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 优良村 | 小计 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 四甲村 | 四甲村西出口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 四甲村108# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 四甲村221# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 四甲村东边村入口 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 四甲村 | 小计 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 楼里村 | 楼里村287# |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 楼里村东边桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 楼里村村部北面十字路口 |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 楼里村西面出口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 楼里村南出口桥头 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 楼里村 | 小计 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 1 | 坚决村 | 坚决村东出口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 坚决村271# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 坚决村276# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 坚决村150# | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 坚决村 | 小计 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 三塘村 | 三塘村219#前桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 三塘村154#路口 |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 三塘村东入口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 三塘综合楼旁天网点位 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 五星桥头 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 四甲村村部前小学入口 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 三塘村 | 小计 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 海明村 | 海明村与海岸村交界处煤场 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 海明村东边桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 海明村东南桥头 |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 海明村235# |  | 2 | 2 | 0 |
| 5 |  | 海明村村部旁公园 |  | 2 | 2 | 0 |
| 6 |  | 海明村村部 |  | 2 | 2 | 0 |
| 7 |  | 海明村与二条路出口 |  | 2 | 2 | 0 |
|  | 海明村 | 小计 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 1 | 利益村 | 利益村西出口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 利益村271#前路口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 利益村村部门口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 利益村T字路口天网点到机房 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 二条路到利益村天网点到机房 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 利益村 | 小计 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 甲南村 | 甲南村村部 |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 甲南村386# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 甲南村316# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 甲南村西南路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 甲南村166# |  | 4 | 4 | 0 |
| 6 |  | 甲南村50# |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 甲南村 | 小计 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 优胜村 | 优胜村西桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 优胜村废品回收站 |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 优胜村村部往北桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 优胜村乡村大舞台 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 优胜村二条路出口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 优胜村荣誉机械门口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 优胜村师锋洁具器材厂 |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  | 优胜村303#旁桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 优胜村 | 小计 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 改革村 | 改革村村部 |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 改革村65# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 改革村20# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 海岸村84# |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 改革村253# |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 改革村601# |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 改革村2#变B1-1I-3-3# |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  | 改革村西北庙路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 9 |  | 改革村西面双桥交叉路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 10 |  | 改革村147# |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 改革村 | 小计 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 1 | 老海城村 | 老海城村村部门口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 洪三路往金家村路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 洪三路老海城村191# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 洪三路老海城村东边桥头 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 老海城村 | 小计 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 保家村 | 保家村322# |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 保家村298-1# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 保家村二条路东北出口 |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 保家村116# |  | 2 | 2 | 0 |
| 5 |  | 保家村182# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  | 保家村63# |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 保家村 | 小计 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 1 | 海岸村 | 海岸村103# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  | 海岸村旁十字路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 二条路往海岸村方向 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 海岸小区5幢6号 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 二条路往海岸小区方向 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 海岸村 | 小计 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 1 | 裕广堂村 | 裕广堂村村部 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 二条路往裕广堂桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 裕广堂村与甲南村交界 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 裕广堂村西T字出口 |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 裕广堂村 | 小计 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 解放村 | 解放村卫生室前路口 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 |  | 解放村31# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 解放村3#公变变压器旁 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 解放村西北出口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 解放村西南出口往解放路方向 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 解放村解放路西路口 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 解放村 | 小计 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1 | 三甲村 | 三甲村安民桥 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  | 三甲村基督教桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 街浦村123#大鹏小桥 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 三甲村73#T字路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 盛达电机三甲村16# |  | 2 | 2 | 0 |
| 6 |  | 东升街161#旁小桥 |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 东升街24#桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  | 三甲村村部门口 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 三甲村 | 小计 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 1 | 同利村 | 同利村村部门口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  | 同利村北桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 同利村1# |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 同利村147# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  | 同利村南桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 同利村东桥头 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 同利村 | 小计 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 1 | 光辉村 | 光辉村东出口光辉家私 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  | 光辉村561#旁路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 光辉村301#旁路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 光辉村东桥头大棚旁 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 75省道至光辉村方向 |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 光辉村东合廟 |  | 2 | 2 | 0 |
| 7 |  | 光辉村702#前路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  | 光辉村655#后面路口 |  | 1 | 1 | 0 |
| 9 |  | 光辉村438# |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 光辉村 | 小计 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 1 | 东海村 | 东海村村部 |  | 3 | 3 | 0 |
| 2 |  | 东海村村部往75省道方向 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  | 东海村155-4# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  | 东海村往75省道西桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 东海村481-1# |  | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  | 东海村546#桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 东海村东桥头 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |  | 东海村9#前十字路口 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 东海村 | 小计 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 1 | 晨光村 | 晨光村村部 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 |  | 晨光村307# | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 |  | 洪山路-三甲区域水利站 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 椒金线-晨光村口 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 |  | 临河街-13# | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 |  | 晨光村145# |  | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  | 晨光村54# |  | 2 | 2 | 0 |
|  | 晨光村 | 小计 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| 1 | 金家村 | 金家村-159# |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 金家村-124# |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 金家村-8# |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 金家村1#变A2-5# |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 金家村-248# |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 金家村 | 小计 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 一心村 | 一心村-257# |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | S225省道往一心村方向 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  | S225省道往一心村方向2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  | 一心村石柱236线11-14# |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 一心村-22# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  | 一心村-78# |  | 2 | 2 | 0 |
|  | 一心村 | 小计 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 1 | 郭家村 | 郭家村-109# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  | 75省道往郭家村村口桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  | 郭家村-96# |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 郭家村村部前桥头 |  | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  | 洪三路往郭家村村口 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 郭家村 | 小计 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1 | 五塘村 | 五塘村140# | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 |  | 五塘村172# |  | 2 | 2 | 0 |
| 3 |  | 五塘村43-3 |  | 1 | 1 | 0 |
| 4 |  | 五塘村8# |  | 2 | 2 | 0 |
| 5 |  | 五塘村村部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | 五塘村 | 小计 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 1 | 沿海村 | 沿海村村部 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2 |  | 沿海村321# | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  | 长兴街51# |  | 2 | 2 | 0 |
| 4 |  | 保家小区1幢2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 |  | 沿海村53# |  | 2 | 2 | 0 |
| 6 |  | 沿海村东桥头厂房前 |  | 2 | 2 | 0 |
| 7 |  | 沿海村166# |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 沿海村 | 小计 | 3 | 11 | 14 | 3 |
| 1 | 明亮村 | 明亮村与同利村交界桥头 |  | 2 | 2 | 0 |
| 2 |  | 明亮村211# |  | 1 | 1 | 0 |
|  | 明亮村 | 小计 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 合计 | 34 | 216 | 250 | 34 |

备注：青龙村已建有高清数字视频监控系统，含4个高清摄像机、一台8路海康DS-7608N-SE硬盘录像机、一台8口交换机。

具体点位立杆、挑臂、补光灯等详细情况参看附件：《椒江区三甲街道“平安村居”视频监控工程统计详表》（于浙江政府采购网或椒江区政府门户网站(http://www.jj.gov.cn)“招投标公告”版块下载）

2.5前端点位分布及设计图：

参看附件：《椒江区三甲街道“平安村居”视频监控工程设计图纸》（于浙江政府采购网或椒江区政府门户网站(http://www.jj.gov.cn)“招投标公告”版块下载或发送邮件至jjzb065@163.com索取）

（三）技术要求

3．1 系统结构及组网说明：

3.1．1椒江区三甲镇视频监控系统拓扑示意图：

3.1.2组网说明

如上述组网拓扑图所示，具体说明如下：

前端摄像机视频通过光纤传输网络接入村居机房交换机后，通过NVR进行录像存储（7天），同时通过光纤接入公安视频专网。

前端点位距离在80米以内的采用网线汇聚共用光纤，在传输距超出网线的汇聚距离时则采用光纤汇聚，汇聚之后再传到机房。

因视频监控承载网络对网络的上行带宽要求较高，视频监控数据主要由监控点向监控中心传送，按图像质量及编码形式不同，本工程一般单路上行带宽在10MB以上，村级机房交换机1000M电口，并要求带宽稳定。

为节省经费，本项目光纤架设尽量借用村居内原有的杆件、管道（包括电力、电信、移动、联通等），村居提供一切可能便利。

各供应商根据现场勘察情况，自行设计组网方案。

3.2 存储计算

根据业主的要求，视频图像存储时间不低于7天，摄像机按4M计取，加上硬盘本身的损耗统计如下：

| 序号 | 区域 | 点位数 | 小计 | 硬盘数量（3T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫国村 | 11 | 13 | 2 |
| 2 | 海丰村 | 5 | 9 | 1 |
| 3 | 街下村 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | 翻身村 | 7 | 11 | 2 |
| 5 | 青龙村 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 六甲村 | 9 | 10 | 1 |
| 7 | 优良村 | 7 | 8 | 1 |
| 8 | 四甲村 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | 楼里村 | 5 | 6 | 1 |
| 10 | 坚决村 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | 三塘村 | 3 | 4 | 1 |
| 12 | 海明村 | 7 | 12 | 2 |
| 13 | 利益村 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 甲南村 | 5 | 9 | 1 |
| 15 | 优胜村 | 8 | 9 | 1 |
| 16 | 改革村 | 10 | 11 | 2 |
| 17 | 老海城村 | 4 | 4 | 1 |
| 18 | 保家村 | 5 | 7 | 1 |
| 19 | 海岸村 | 5 | 5 | 1 |
| 20 | 裕广堂村 | 4 | 4 | 1 |
| 21 | 解放村 | 6 | 7 | 1 |
| 22 | 三甲村 | 7 | 8 | 1 |
| 23 | 同利村 | 5 | 5 | 1 |
| 24 | 光辉村 | 9 | 10 | 1 |
| 25 | 东海村 | 8 | 10 | 1 |
| 26 | 晨光村 | 7 | 15 | 2 |
| 27 | 金家村 | 5 | 7 | 1 |
| 28 | 新王村 | 6 | 8 | 1 |
| 29 | 郭家村 | 5 | 7 | 1 |
| 30 | 五塘村 | 5 | 10 | 1 |
| 31 | 沿海村 | 7 | 14 | 2 |
| 32 | 明亮村 | 2 | 3 | 利旧 |
| 合计 | 186 | 250 | 37 |

说明：硬盘为DVR专用3T硬盘。

3.3 前端设备接入介绍

前端网络接入如下图：

单个摄像机前端示意图：

多个摄像机前端示意图：

前端点位汇聚示意图：

3.4机房部分

根据各村居机房实际情况进行相应的深化设计，每个机房配置一个19寸标准机柜（18U以上,根据设备多少配置）,配置一台42寸电视机，根据实际情况配置硬盘录像机。

3.5取电方面

采用就近原则，尽量节省费用。所在村居尽可能提供一切便利。

3.6摄像机立杆

杆件、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

监控杆采用Q235，经一次成形加工。采用大功率埋弧监控杆自动焊接而成，钢杆主体应无横焊缝，焊缝致密美观，不允许焊缝不饱满，不得有裂缝，焊接熔透性好，强度高，不允许表面有夹渣和气泡，不允许咬边生产根部收缩现象，着色探伤检验达焊接国标GB/T3323-1989Ⅲ标准要求。监控杆门必须具有防盗功能。

监控杆按GB/T13912-92标准进行热浸锌处理后，涂层厚不小于100um，涂膜必须符合GB1720、GB1732、GB1763和ASTMF1043-95标准。为使灯具、监控杆更具装饰效果和进一步提高，镀锌层表面具有光滑性，附着力达国有标准要求，监控杆的防腐性能为Ⅱ类。外表采用喷塑处理，5年不退色。

监控杆基础开挖尺寸应符合设计，基础混凝土强度等级不低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30-50mm。浇筑混凝土前必须排除坑内积水，接地小于10欧姆。

1）杆件根据安装设备类型及路口环境合理选型安装，监控杆、卡口杆、电警杆、测速杆等各类型杆件要满足设备技术需求，避免监控死角，避免杆件长短及位置影响抓拍图像质量和车牌识别。

2）安全性指标:抗12级台风、7级地震；大型车辆通过或刮风情况下不允许杆件剧烈晃动影响抓拍效果。

3）工艺要求:杆件立杆和横臂杆件采用八角锥形杆件，要求杆件必须热镀锌并做喷塑处理，螺栓及螺母等连接件都需要热镀锌处理；总长度小于14米的横杆不允许中间接续，总长度大于14米（包括14米）的横杆，中间允许一次接续，接续方式采用法兰盘。

4）杆件挂分控箱高度不低于2.5米，与分控箱对接开口直径不小于50mm；

5）杆件顶端有可拆卸防水帽，立杆顶端有拉线环；横臂杆下部根据需要开不小于30mm*50mm出线口并做打磨处理，横臂尾端预留出现孔及拉线环；横臂根据安装设备类型焊接对应的法兰盘。

6）立杆底部开检修口，尺寸大小和位置满足维修方便的要求；

7）杆件所有线缆出线口必须做好包边或打磨处理，防止割伤线缆。

8）杆件材质符合现行国家标准的规定，并有合格证明文件及厂家质量保证书。

9）安装好杆件和设备后立杆要垂直于地面不允许倾斜、横杆要水平不允许翘头或下垂。

10）立杆高度不得低于水平面6.5米，杆件的具体参数参照招标文件。

3.7立杆基础

前端基础：基础分两种规格1*1*1.2与1.2*1.2*1.6米。主要针对主干高4.5米挑臂6米以下采用小基础（即：1*1*1.2米）。针对主干高6.5米挑臂6米以下采用中基础（即：1.2*1.2*1.6米）。

杆件基础：应采用钢筋混凝土基础；基础应根据具体要求进行设计。基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB50204-2002 的要求

浇灌用的混凝土型号按图纸或施工要求采购（建筑用的车载灌装混凝土）或现场人工搅拌；人工搅拌时注意不要污染路面，搅拌完成及时冲刷保证施工场地清洁,混凝土型号不低于C25；

基础内预留2根60mmPE管方便接线与后期维护；杆件立好后对接地螺栓和法兰盘敷设混凝土保护。

3.8防雷接地系统

前端防雷包括接地网和防雷器二个部分。

杆件接地：杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm 以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体有效连接，接地电阻应小于10Ω。接地体施工应符合GB 50169的规定。

设备机箱接地：设备机箱的专用接地铜排应与接地体有效连接，接地电阻应小于10Ω。引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。接地体施工应符合GB 50169-1992 的规定。

防雷器选用电源防雷器和信号线防雷器，对摄像机的电源、通讯线路实施浪涌保护，防范监控设备上各种信号传输线路的感应雷和浪涌电压带来的危害。

室外的前端设备应有良好的接地，一般接地电阻小于 10Ω也可根据椒江区三甲镇实际地理情况，接地成本与被保护设备价值权衡决定实际电阻（部分点位电阻有可能超过10Ω）。

3.9室外机箱

机箱的基本要求：箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等应进行设计；箱内应放置设备的系统图等相关技术文件；应标明箱体的防护等级，其防护等级应满足箱体内设备的需要；设备机箱内应设置专用接地铜排，接地铜排的截面不小于100 mm2，并应设置接地标志；在熔断器和电源开关处应有警告标志。机箱内应预留传输网络提供商通信接入所需设备（光纤熔接盘）的安装空间，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。箱体采用304不锈钢材料。箱体有明显标识，表明设备箱用途，如“椒江公安+点位名称”字样。箱体进线孔有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

壁挂机箱的安装：杆件的壁挂机箱应在安装在距离地面2.5米以上的位置，防止人为破坏，机箱安装应稳固。

3.10 补光

16.1本方案中摄像机带抓拍的采取LED补光，其余由村居自行使用路灯补光；

16.2招标根据实际补光结果进行适当的调整。

（四）主要设备参数要求

视频监控前端的摄像设备采用1080P、720P高清摄像机，根据各个监控点位周边的环境，安装在墙壁、原有杆或独立视频杆件上。高清枪型摄像机、球型摄像机必须符合公安部颁布的GB/T28181的国家标准与市局下发的监控平台进行对接，采购人将协调平台厂家配合系统之间对接工作。

供应商投标的摄像机必须取得公安部安全与警用电子产品质量检测中心合格检验报告；

供应商提供的摄像机必须通过检测（详见检测方法），并能够在台州公安视频作战侦查平台上运行。

前端设备应能适应各种气候环境，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，具备传输自愈功能，断电回复后可自行重新完成信号传输。主要设备指标：

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200W高清枪型网络摄像机（带抓拍） | 感光元器件:1/1.8" Progressive Scan CMOS； 帧率:25fps (1920 × 1080以上)； 支持:双码流以上,支持3路以上同时访问； 支持:3D数字降噪、宽动态：120Db； 支持:1路音频输入和输出； SMART IPC 带智能检测功能 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；(设备码流不经过转发服务器，直接写入SSU)；同时支持每路码流为4M以上的高清两路(含)以上H.264码流输出； 支持卡口功能：第一、二车道车辆和非机动车抓拍率：≥80%； 号牌识别准确率：≥80%，支持车牌颜色。网络防雷模块，护罩双层设计结构，提高散热性能； 镜头：16mm，2百万象素以上高清镜头 |
| 2 | 200万红外枪机 | 感光元器件:1/2.8" Progressive Scan CMOS； 帧率:25fps (1920 × 1080以上)； 镜头：8-32mm 可变 支持:双码流以上,支持3路以上同时访问； 支持:3D数字降噪 支持:1路音频输入和输出； SMART IPC 带智能检测功能： 红外距离：30-50米 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；(设备码流不经过转发服务器，直接写入SSU)；同时支持每路码流为4M以上的高清两路(含)以上H.264码流输出； |
| 3 | NVR | ★支持高清IPC接入，视频输入路数，根据方案合理配置；100Mbps接入带宽录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p；支持SMART IPC场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能；硬盘接口≥8个SATA接口，支持4T硬盘； ★双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定；支持双操作系统；支持HDMI和VGA进行预览和回放不同通道的图像;支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性；具有时钟同步功能。 |
| 4 | 光纤收发器 | 工业级光纤收发器，数量及光口\电口根据实际需要配置，光口电口支持100兆，单模单纤;带宽管理优化处理，SNMP V1/网络管理功能；高强度铝合金壳体，无风扇设计，即插即用；宽温工作范围-30℃ ~70 ℃；相对适度0 ~ 95% 下无凝霜；采用三级防静电、防浪涌接口防护电路；静电防护8KV，浪涌防护4KV |
| 5 | 交换机 | 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准, 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发 24个10/100M/1000M自适应RJ45端口 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX） 采用存储转发的交换机制 内置通用电源，1U铁壳，19英寸机箱，工业级设计，可上标准机架 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护； |
| 6 | LED补光灯 | ≥4400lm，60W-80W，高亮度LED灯珠中心照度：70lx@<20m>； 色温：5000K~7000K；内置光敏控制开关；支持补光灯故障检测信号输出；补光角度：40-60°；有效补光距离：16m～25m；工作电压：170VAC～264VAC；工作环境温度：-30℃～+55℃；工作环境湿度：10%～90%RH；防护等级：IP66。 |
| 7 | 硬盘 | NVR专用3T硬盘 |

（五）★样品测试

所有摄像机必须经过测试，未参加测试的供应商谢绝投标。

符合本次招标条件的投标供应商应在报名时间结束后一个工作日内送实物到椒江区公安分局进行监控效果测试，测试结果作为评分依据。

联系人：王先生，电话13857678201。

测试方案：

现场测试：

符合本次招标条件的投标人应在指定地点进行高清视频监控试运行拍摄测试。测试效果将作为本项目的技术评分因素，列入评分项目予以综合打分。

测试地点：

测试地点由采购单位确定，所有投标供应商测试点为同一点位

测试时间与方法：报名结束后，各投标人开始安装测试点位，开标前七天必须完成测试点位的安装调试工作。

（1）200万智慧监控单元，全景视频画面宽度符合要求：画面不小于3车道（约11米宽度），由甲方提供补光灯统一补光，录像无运动模糊，能看清人行的基本特证,基本能看清24小时过往车辆号牌，以4M码流录像；2车道以上过往机动车和非机动抓拍率≥80%，机动车号牌识别率≥80%，支持车牌颜色，车身颜色识别，卡口图片要求符合招标要求

（2）200万红外摄像机，全景视频画面宽度符合要求：画面不小于11米宽度，红外摄像机照射距离不小于30米，采用自然灯（不加补光设备），录像无运动模糊，能看清车辆、人行的基本特证,基本能看清24小时过往车辆，以4M码流录像；

（3）本次路段视频监控系统的高清视频录像的标准要求达到招标要求200万像素（1920*1080）。

（4）提供的测试设备品牌、型号、数量与实际用以投标产品须保持同一性。

（5）测试抽取的录像时间段（原则上抽取各参投单位数据正常的时间段）为：1、白天： 8点—9点， 17点至18点;2、夜晚：19点---20点，22点---23点3、集中测试时间：开标前五日----开标日前二日，具体测试时间甲方提前通知各投标人。

（6）所有测试效果数据均应在集中测试结束前取得，集中测试结束后取得的数据无效。

测试内容：

（1）200万智慧监控单元：投标人应至少在现场拍摄白天及夜晚三个时间段各5分钟以上的高清全景视频录像及同一时间段内的相关过境所有机动车和非机动、行人的抓拍图片；

（2）200万红外摄像机：投标人应至少在现场拍摄白天及夜晚三个时间段各5分钟以上的高清全景视频录像；

中标人一旦中标的，测试设备留存以作样品，用做比对，构成投标产品的一部分。

采购人责任：负责测试点位的电、通信接入，管道施工到杆件处，配合投标人测试。

投标人责任：期间涉及的杆件、高清摄像机、线缆等硬件、软件、安装、调试及其他费用一概由投标人自行负担。参与测试的厂家人员必须注意施工安全，发生一切安全事故由参与测试的单位或人员自行负责，采购人一概不负责任。

前端设备接入公安平台技术协调，由投标方自行解决，实现各种功能；所产生的费用由中标方无条件承担。（前端设备与公安平台的技术融合，要求投标供应商自行与采购方联系解决）

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

（六）★售后服务：

1、质保期：自验收合格之日起不少于五年。

2、质保期范围范围内本次采购的货物（包括设备与材料）出现非人为因素破坏造成的损坏、故障，均由供应商负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。五年质保期服务费用包含在总价中，供应商注意报价风险。

3、质保期满后，若原有配件已不销售，中标供应商应承诺为采购人提供升级配件（价格不得高于原设备、配件价格），使系统正常稳定工作。质保期满后投标供应商必须提供质保期备品备件，价格应不高于投标单价，并在本次投标时提供质保期满后的技术服务收费标准。投标文件中写明质保期后的服务承诺。

4、中标供应商免费为采购人培训2-5名操作人员，使其能够熟练运用中心管理软件及路口设备并能进行简单的设备维护。在投标文件中必须列出所有易损元件（如：摄像机等）的价格，今后的维护中，有利于维修购买配件价格。中标供应商必须承诺提供系统软件终生免费升级、免费上门维护服务。

5、投标供应商必须提供24小时售后服务电话，售后服务电话有变更的应提前通知。

6、系统运行质保期内要求：当系统出现一般性故障，接到维修通知后，将在10分钟内响应，并在1小时内赶到现场维修，24小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。若系统出现部分瘫痪等类似的重大事故，应保证在接到维修通知后10分钟做出响应，并在1小时内赶到现场维修。维护结束恢复正常后须由业主书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份）。未履行的每次扣质保金1000元。特殊情况，经采购人书面同意，可以延长修复时间。故障持续未解决的，按1000元/天扣除质保金。

设备、线缆材料等破损的，应1小时内响应，并在２４小时内修复，未履行的每次扣除质保金500元。特殊情况，经采购人书面同意，可以延长修复时间。

设备拆除返修的，必须提供备件，确保系统正常持续工作，未履行的每次扣质保金5000元。

中标供应商必须免费负责与后续项目的衔接。

（七）★日常维护:

1、维护期五年，费用包含在总价内。

1.1、中标供应商须在椒江区设立服务机构，需常驻2名以上技术人员，配备1辆以上工程车（带登高设施），同时配备维护必需的其他装备和工具，配齐常用易损耗备品备件（投标时，列出备品备件清单，五年质保期结束时交付采购人）。

1.2、中标供应商每周应对系统和关键设备进行巡检，维护人员至少每月检查一次设备的技术指标，并记录相关详细报告（一式两份），由采购人书面确认，未履行的每次扣质保金3000元。每季应对所有设备进行安检、除尘保洁等维护，对系统进行优化等，记录维护报告，由采购人确认，未履行的每次扣质保金5000元。

1.3、日常维护保养涉及的相关表格应在验收前提供式样。

2、中标供应商要制订服务计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

3、技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

4、服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

5、服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

6、中标供应商质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

7、中标供应商要设立专门电话，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向中标供应商进行投诉。

（八）付款方式：

合同签订前中标供应商须提交合同总价10%的履约保证金；

1.1、具备进场施工条件，中标供应商进场施工15个工作日内支付工程款总价20%的合同款；

1.2、施工完毕，经第三方测试合格，采购人验收合格后，15个工作日内支付工程款总价的50%并返还履约保证金；余留30%作为五年维护的质保金。

1.3、五年质保期服务款（包括五年质保期内设备材料更换、维修、人工、差旅等一切费用）

a、工程最终验收合格后满一年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的2%；

b、工程最终验收合格后满二年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的4%；

c、工程最终验收合格后满三年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的6%；

d、工程最终验收合格后满四年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的8%；

e、工程最终验收合格后满五年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的10%；

（九）工期及安全施工文明措施

1施工安全与施工文明

创建文明工地、推行文明施工和文明作业是确保安全生产、树立企业良好形象的基础性工作。实践证明，安全得文明，文明导致安全。现在的许多施工企业都已认识到，必须把创建文明工地，推行文明施工和文明作业为确保施工生产安全、树立企业良好形象的重大基础性工作来抓。创建文明工地、推行文明施工和文明作业，不仅是管理性很强的工作，而且也是技术性很强的工作，同时，它还要求职工具有相应的安全文明生产素质作为其基础，因此，它包括了管理、技术和职工素质培养等三方面工作的建设与发展，而安全文明施工技术是它的重要组成部分。

2 安全施工措施

1）施工临时用电达标 推行三相五线制，设专业人员管理。

2）“三宝”使用必须达标 ，“三宝”包括：安全帽、安全网和安全带。

3）避开上下班交通高峰期。

4） 设置施工标牌 在主要出入口设置，如图：

3 工期要求

中标人应在合同签订后7天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认，系统硬件设备必须根据采购人的时限要求提供。全部工程完成时限为九十天。

（十）其他要求

1、建设工期要求：在中标通知书发出后90日历天内通过安全技术防范验收（费用由中标供应商负责），

在验收前必须通过第三方检测，取得检测合格证书（费用由中标供应商负责）。

2、招标文件技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时不得少于招标文件中的设备、材料数量。在工程实施过程中，若投标文件所列清单不足的，均不进行调整。供应商须自行考虑报价风险。★

3、供应商在投标文件中应明确所选用材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。供应商如选用采购人参考品牌之外的产品须在技术偏离表中作出详细技术说明，并提供设备材料选择理由。★

4、中标供应商需在货物到货时提供货物出厂合格证明，原装正品证明并出具原厂五年质保函，如果供应商不能提供以上证明及质保函，则采购人可以按验收不予通过处理，并按招标文件规定予以处罚。

5、采购人一旦发现供应商存在提供假冒伪劣货物的情况，供应商必须无条件予以更换，并且承担造成的后果。采购人可以上报政府采购管理部门，将供应商列入黑名单。

注：1.（主要产品）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号投标的，取其中通过资格审查后的报价最低的一家为有效供应商。

2. 技术参数表中带★项目为实质性响应条款，不得负偏离。

其他：

1、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

2、除本招标文件特别指明的招标要求外，本次招标产品质保期为标准配置下厂方申明的质保期(期内无偿提供配件,并免费修理、更换、重作)。投标人投标时需提供书面承诺，若承诺有不一致的,将以高者为准。

3、对上述采购物品需求、技术等有疑问或需要查勘现场的（包括图纸）请向采购单位咨询、索取。采购代理机构不负责此类问题的口头答复，若遇技术问题的具体更正将以正式的补充文件或者招标文件修订版形式发送投标人。采购单位的咨询电话详见前附表。

4、若投标人认为需要展示的样品的,则可携带主要产品的样品前来参加投标;属于招标文件要求必须携带的,若未提供样品,将视无效标处理。

这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求内容中未列入，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，应含在总报价中并在技术偏离表中列出及加以说明，投标人保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，并且总价不再调整。

中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检测及通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

5、设备的完整性

投标人所提供的设备必须是全新的、完整未拆封的、有效的、功能齐全的设备，所有设备及附件均须是从合法商业渠道获得的，并为原生产商出厂正品，所有的部件必须无任何缺陷。

6、检测性能测试与验收

投标人应提供设备的有效检验文件，经招标人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购单位可对设备进行复检和性能测试，中标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作。经招标人与采购单位对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合有关规定。

三、售后服务及质保期要求

1、售后服务承诺：针对本次招标设备制定完善的售后服务方案、措施及对其他售后服务情况作出承诺，投标人所投产品在台州市范围内须设有售后服务点，同时提供距采购单位最近的当地售后服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩及服务内容等，并提供备品备件供应情况。

2、维修响应时间：要求在接到采购单位报修通知1小时内现场响应。

3、质保期要求：投标人对合同中规定的货物提供规定的质保期，终身维修（若产品另有超过规定的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。质保期从所有货物安装调试完毕，验收合格之日开始计算。质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。质保期满后，中标人仍需提供维修服务，仅收取维修成本费,并长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。质保期内维修响应时间要求在接到采购单位电话报修4小时内到达现场，最迟在一个工作日内修复，必要时采取临时调换或提供备用机等措施，以保证采购单位的正常工作。

4、设备修好后，中标人须提供一式两份报告给采购单位，包括故障原因，解决措施完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

四、技术培训计划

1、中标供应商应对采购单位的操作人员、诊断人员、维修人员免费进行培训。

2、投标人须提供相应的培训计划及应用技术支持计划。

3、投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

五、投标人须提供的技术服务

投标人提供的设备需为原包装并同时提供相应的软件技术。投标人所提供的设备、软件，如涉及其他单位的专利权、知识产权等，应提供相应的使用授权书。投标人对一切可能的侵权指控负责。中标人应及时免费提供设备软件的升级，免费提供设备新功能和应用的资料。

六、需要完成的工作

1、制造、安装及协调

1.1 安装计划：投标人须提供具体的安装计划，并须由采购单位认可。

1.2 安装工作：投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门的验收证书。

1.3 安装期：安装计划及进度由中标人和采购单位共同协商后安排，确保按招标人要求的日期验收通过并移交采购单位。

2、测试和试运行

2.1 投标人应派有多年工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具，材料等。

2.2 测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

2.3 试运行：设备试运行应在招标人组织或者授权人员的监督下进行。

3、验收

3.1 产品保护：在安装过程中，如设备被损坏，中标人有责任修理或赔偿损失。

3.2 验收合格条件：

3.2.1 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

3.2.2 在进行测试和验收运行中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

3.2.3 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3.2.4 设备在交由采购单位使用前已通过质量管理部门的验收，并取得使用证书。

第三章  投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于椒江区三甲街道办事处“平安村居”视频监控工程建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款,不可偏离;未要求实质性响应的,可在合理范围内偏离,但必须申明,否则视为默认招标文件要求。

8.投标人在投标截止时间前，可以放弃投标或者对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应提前一个工作日以书面形式通知采购代理机构，否则由此带来的不利后果由投标人自负。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标文件有相反规定的除外。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

（八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

5.标项用于招标项目分项时使用，即招标项目分项投标时,投标人须清楚标明所投标项,否则视为对整个项目进行投标。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标通知书

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在招标文件出售期截止日前同时向招标采购单位书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2.招标文件出售期截止之后，采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的和采购单位需要做出的有关招标文件微调部分的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知（文件）就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件等组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金的银行回单凭证，或者预存保证金的确认书；

（2）投标声明书 (格式见第六章) ；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件），或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

（5）年检后的营业执照副本复印件；

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；（注：投标人需带合同原件备查）

（7）符合投标供应商资格要求的相关证明文件；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）节能环保等方面的资质证书；

（10）投标人的信誉、荣誉证书；

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（14）投标人情况介绍；

（15）商务响应表（格式见第六章）。

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）项目实施人员一览表；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）项目组织实施计划及交货、安装工期；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，不接受赠送或零报价。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金与履约保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、转帐等。

3.中标人应在中标通知书发出后7日内与采购单位签订合同,中标单位的投标保证金在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

4.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

5. 如需履约保证金请合同双方在签订合同时商定。

6. 投标保证金退还须提供以下材料:

（1）加盖单位财务专用章和经办人本人签字的往来款收据，

（2）提供单位的户名、帐号及开户行信息。

7. 保证金不计息。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件格式密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购单位不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

4.被拒绝的投标文件，无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避（除采购单位方面评委之外，其他采购单位代表请在开标室休息）；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信及商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人(加上采购单位代表1人,共5人)组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的各项得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程聘请椒江区政府采购监督管理人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将决标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2. 在7个工作日内,投标人对评标结果无异议的，招标人依法以书面形式向中标人授予《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

七、合同授予

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

八、其他

1.解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

第四章  评标决标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术分40分、商务、资信及其他20分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，然后按商务、资信及其他类推确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

报价分计算方法：满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重。（最终计算结果得分值小数点后保留二位）。投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)。

决标在评标结果公示结束后进行，排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。排名第一的中标候选人因自身原因，或者不可抗力提出不能履行合同;或排名第二中标候选人提供的货物在完全能够满足采购需求的提前下, 排名第二中标候选人报价低于排名第一20％(含)以上的,采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

评标结果经《浙江政府采购网》、《椒江政府门户网站》公示后由采购代理机构授予中标通知书，中标人凭中标通知书与采购单位签订供货合同。

整个评标过程应严格保密，评标委员会及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

二、评标内容及标准

（一）评分内容

| 评分项 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分40分 | 品牌知名度3分 | 根据投标产品厂商企业规模、市场占有率、知名度及信誉度酌情打分 | 3分 |
|  | 组网、安装、调试、验收的方案和措施 10分 | 根据组网方案、设备配置合理性及图纸准确性打分。方案合理性0－2分，设备配置合理性0-2分，图纸准确性0－2分。整个方案存在严重缺陷，无法满足公安组网要求的，作无效标处理。 | 6分 |
|  |  | 安装、调试、验收的方案和措施科学有效的得4分；方案措施欠佳的，每项扣 1 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 0.5分，扣完该项得分为止。 | 4分 |
|  | 200万红外摄像机摄像机性能及图像质量11分 | 200W高清枪机性能及测试图像效果综合得分(第一档8-11分，第二档4-7分，第三档0-3分)，实质性指标不满足的，做0分处理。 | 11分 |
|  | 全景带抓拍摄像机性能及图像抓拍效果8分 | ★捕获率小于80%的取消投标资格，等于80%的得1分，每上升一个百分点加0.15分。 | 4分 |
|  |  | ★识别率小于80%的取消投标资格，等于80%的得1分，每上升一个百分点加0.15分。 | 4分 |
|  | 网络传输设备3分 | 根据光纤收发器、交换机等设备的性能酌情打分 | 3分 |
|  | 其他设备3分 | 根据光纤、电缆及辅材性能酌情打分 | 3分 |
|  | 测试设备样品工艺2分 | 根据测试设备样品，从产品结构、防雷及布线工艺等情况打分 | 2分 |
| 商务、资信及其他 20分 | 企业实力信誉及业绩7分 | 投标供应商实力：根据企业注册资金、企业资质等综合评分 | 2分 |
|  |  | 投标产品(核心设备、主要原材料等)列入国家节能产品、环保产品目录的，投标商通过ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高得2分。 | 2分 |
|  |  | 成功案例及业绩：根据投标供应商提供的近三年来同类项目工程业绩案例，单个合同业绩大于50万的得0.5分，单个合同大于100万的得1分，单个合同大于200万的得2分，累计最多得3分。（须提供合同和中标通知书原件备查） | 3分 |
|  | 施工能力 3分 | 根据投标供应商实施本项目负责人、工程技术、管理人员情况打分，具初级职称的每人得0.5分，中级职称的每人得1 分，高级职称的每人得2分，累计最多得3分。须提供证书原件备查。 | 3分 |
|  | 售后服务 9分 | 根据投标商售后服务网点的场所、人员、车辆、装备情况酌情打分，需提供相关证明。 | 4分 |
|  |  | 售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务具体方案及质保期满后的售后服务具体方案） | 3分 |
|  |  | 提供相关备品备件、耗材等(需存放在业主方) | 2分 |
|  | 对招标文件的响应程度等 1分 | 根据标书质量以及供应商投标文件对招标文件响应程度等实际情况综合评分 | 1分 |
| 价格 40分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40%*100，投标最终报价金额超过预算价，价格分为零分 | 40分 |

备注：以上商务部分评议打分细则里所涉及的资质证书及相关证明材料均需携带原件至开标现场以供查验。主要产品投标时需提供原厂商授权书。

（二）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）。

注:超出招标人允许的偏离范围，并经评标委员会集体认定与招标文件有重大偏离的投标文件将作无效标处理。

第五章  合同主要条款

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）

合　　同　　书

甲方：

地址：

乙方：

地址：

甲乙双方就项目的设计、实施事宜，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着自愿、平等的原则为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致签订本合同。

第一条 定义

除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。

1、“本项目”指            项目，包括：      系统设备的采购、安装与调试。

2、“系统验收”或“验收”：乙方对本合同设备调试完成后，由甲方对本合

同设备进行验收测试，如果本合同设备满足甲方要求，则双方签署验收证书。

3、“硬件缺陷”：设备硬件在材料和工艺上的缺陷或设备硬件未达到本合同

技术规范的要求。

4、“免费服务期”：乙方为甲方提供的为期  个月的免费产品包修、技术支持等服务。

5、“保密资料”：本合同规定所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等。

第二条 合同的标的及建设工期

1、合同标的：

（1）项目：

（2）内容：

（3）本项目所涉及软硬件的相关指标及要求：详见附件清单。

2、建设工期：

如遇不可抗力因素或甲方原因引起的工期延误，乙方不承担相应责任。

第三条 合同价款及支付方式

1、本合同总价款为人民币        元（大写：     圆），其中设备费用       元（大写：     圆），实施费用       元（大写：     圆）。

2、付款方式：合同签订前中标供应商须提交合同总价10%的履约保证金；

2.1、具备进场施工条件，中标供应商进场施工15个工作日内支付工程款总价20%的合同款；

2.2、施工完毕，经第三方测试合格，采购人验收合格后，15个工作日内支付工程款总价的50%并返还履约保证金；余留30%作为五年维护的质保金。

2.3、五年质保期服务款（包括五年质保期内设备材料更换、维修、人工、差旅等一切费用）

a、工程最终验收合格后满一年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的2%；

b、工程最终验收合格后满二年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的4%；

c、工程最终验收合格后满三年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的6%；

d、工程最终验收合格后满四年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的8%；

e、工程最终验收合格后满五年，无质量与服务问题的，15个工作日内支付工程款总价的10%；

3、本合同价格为固定单价合同。如在本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化，甲方应及时配合乙方办理相关变更手续，相应费用的变化由双方另行协商约定。

第四条 甲方责任

除本合同其他条款规定的工作外，甲方还负责：

1、负责接电、市政、国防、城建、水务、园林、公安、交管、路政等相关单位的协调工作，并为乙方工作提供必要的条件。

2、负责向乙方提供本项目所需的资料、数据、表格或系统要求。

3、指派专人及时参与本项目相关工作。

4、负责办理开挖证、施工许可证、车辆通行证等。

第五条  乙方责任

1、乙方应按照约定的工期积极组织系统安装、调试。

2、合同签订后，乙方积极配合甲方做好货物安装所需相关环境的配合工作。

3、乙方应确保施工人员安全文明施工，在系统交付使用前确保设备安全。

4、乙方所交付的设备质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方应承担由此而造成工期延误等责任。

第六条   方案认可与验收

1、乙方依据本合同约定向甲方提交系统设计及实施方案，甲方应当及时进行评审鉴定及认可。

2、项目实施完成后   日内，乙方应提交书面验收申请。甲方收到申请后，应在   日内组织相关人员进行验收。验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料，包括与项目有关的测试报告、试运行报告、操作手册、用户手册等，并协助甲方进行验收。经测试符合上述验收测试标准的，则由甲方向乙方出具验收合格报告和验收合格证书。

3、验收过程中有不符合技术约定的，乙方应立即进行重新调试，直至测试结果符合甲乙双方约定的验收测试标准，由此产生的费用由乙方承担。

4、因甲方要求改变设计方案或其他原因导致工期延误的，经甲方书面确认，工期应按甲方确认的延误期间作相应顺延。

第七条 技术支持与服务

1、乙方提供的技术支持和服务包括电话支持、现场服务、设备维修支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等应急内容。

2、乙方自甲方签署验收合格证书之日起，为甲方提供为期  个月的免费设备质保、技术支持服务。

3、系统安装调试完成后，乙方免费为甲方提供系统使用、操作及日常维护的相关培训服务。

4、免费服务期内，如因设备质量问题引起的系统故障，乙方负责免费维修。

5、免费服务期届满后，乙方为甲方提供技术支持和服务，每年收取相应服务费。

第八条违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

1、乙方无正当理由逾期交付，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价款  ‰的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的  %；

2、甲方逾期付款的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付合同总价款  ‰的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的  %。

第九条 保密条款

1、本合同的一方即资料披露方对其向本合同的另一方即资料接收方所提供的保密资料享有合法完整的所有权。

2、除本合同授权实施的行为外，资料接收方应将保密资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或第三方披露，资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。

3、当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）并非因资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接收方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人处取得的；

（4）法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

4、本合同保密期限为本合同生效之日起  年。

第十条 不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后书面通知对方，并于事故发生后将有关证明文件给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，并经对方确认同意后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条　合同的解除和终止

1、本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

2、甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

第十二条　争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交给有管辖权的人民法院解决争议。

第十三条 生效及其他

1、本合同各标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

2、如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或被撤销而不可、从根本上影响本合同效力时，本合同的其它条款不受影响。

3、本合同一式  份，甲乙双方各执  份，合同鉴证方执二份，由三方签字、盖章生效，效力相同。

4、本合同签订后，如需对合同进行修改，需双方协商一致并签订补充协议。

5、甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

地址：

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信/商务文件格式

2.资信/商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

3.资信/商务文件封面格式：

正本或副本

资信/商务文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信/商务文件目录

（1）投标保证金的银行回单凭证，或者预存保证金的确认书—————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件），或者依法纳税或依法免税证明————————

（5）年检后的营业执照副本复印件————————

（6）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）————————

（7）符合投标供应商资格要求的相关证明文件；————————

（8）其他特殊资质证书：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺————————

之二：本地化服务能力证明（距采购单位最近的服务网点情况表）————————

其他：

（9）节能环保等方面的资质证书或文件————————

（10）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；————————

（14）投标人情况介绍————————

（15）商务响应表————————

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：      （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购单位名称） ：

我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加ABC单位XYZ政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

7.投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

8.投标人最近一个季度依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

9.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见,格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

10.主要设备材料的原厂商售后服务承诺书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们           （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在         。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在          的          （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

11.距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

12.商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

三、技术文件格式

13.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

14.技术文件封面格式：

正本或副本

技术 文 件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）——

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）项目组织实施计划及交货、安装工期------------

（13）投标人需要说明的其他文件和说明————————

16.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

17.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

18.技术响应表格式：

标项：(有标项时填写)

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 性能及技术指标 | c主要技术指标 | c1、 |  |  |  |
|  |  | c2、 |  |  |  |
|  |  | c3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | cN |  |  |  |
|  | d次要指标 | d1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | dN |  |  |  |
| 二、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

19.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

四、报价文件格式

20.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

21.报价文件封面格式：

正本或副本

报价 文 件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

22.投标函格式：

投 标 函

致：     （招标采购单位名称）：

根据贵方为            项目的招标公告/投标邀请书（项目编号： _     __），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人___                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

23.投标报价明细表格式：

| 1、卫国村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| ２、海丰村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| ３、街下村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| ４、翻身村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| ５、青龙村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| ６、六甲村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| ７、优良村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： ８、四甲村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： ９、楼里村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： １０、坚决村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： 11、三塘村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： 12、海明村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： 13、利益村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： 14、甲南村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： 15、优胜村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |
| 投标人名称（签章）： 采购项目编号： 16、改革村工程报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 17、老海城村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 18、保家村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 19、海岸村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 20、裕广堂村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 21、解放村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 22、三甲村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 23、同利村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 24、光辉村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 25、东海村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 26、晨光村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 27、金家村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 28、一心村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 29、郭家村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 30、五塘村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 31、沿海村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 32、明亮村工程报价清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、取电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、网路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 取电小计 |  |  |  |
| C | 网路小计 |  |  |  |
| D | 集成费 |  |  |  |
| E | 税金 |  |  |  |
| F | 合计 |  |  |  |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 椒江四期视频监控系统二阶段三甲镇村居费用总表 |
| --- |
| 序号 | 村名 | 点位数 | 摄像头数量 | 总费用 | 备注 |
| 1 | 卫国村 | 11 | 13 |  |  |
| 2 | 海丰村 | 5 | 9 |  |  |
| 3 | 街下村 | 4 | 8 |  |  |
| 4 | 翻身村 | 7 | 11 |  |  |
| 5 | 青龙村 | 4 | 5 |  |  |
| 6 | 六甲村 | 9 | 10 |  |  |
| 7 | 优良村 | 7 | 8 |  |  |
| 8 | 四甲村 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | 楼里村 | 5 | 6 |  |  |
| 10 | 坚决村 | 4 | 4 |  |  |
| 11 | 三塘村 | 3 | 4 |  |  |
| 12 | 海明村 | 7 | 12 |  |  |
| 13 | 利益村 | 3 | 3 |  |  |
| 14 | 甲南村 | 5 | 9 |  |  |
| 15 | 优胜村 | 8 | 9 |  |  |
| 16 | 改革村 | 10 | 11 |  |  |
| 17 | 老海城村 | 4 | 4 |  |  |
| 18 | 保家村 | 5 | 7 |  |  |
| 19 | 海岸村 | 5 | 5 |  |  |
| 20 | 裕广堂村 | 4 | 4 |  |  |
| 21 | 解放村 | 6 | 7 |  |  |
| 22 | 三甲村 | 7 | 8 |  |  |
| 23 | 同利村 | 5 | 5 |  |  |
| 24 | 光辉村 | 9 | 10 |  |  |
| 25 | 东海村 | 8 | 10 |  |  |
| 26 | 晨光村 | 7 | 15 |  |  |
| 27 | 金家村 | 5 | 7 |  |  |
| 28 | 一心村 | 6 | 8 |  |  |
| 29 | 郭家村 | 5 | 7 |  |  |
| 30 | 五塘村 | 5 | 10 |  |  |
| 31 | 沿海村 | 7 | 14 |  |  |
| 32 | 明亮村 | 2 | 3 |  |  |
| 合计 |  | 186 | 250 |  | 合计 |

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

说明：

- 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

- 分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。

- 如果不提供详细的投标分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

- 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

24.开标一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：                                              单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

五、其他文件格式

25.报名登记表

投标单位报名登记表

注:以下内容必须填写完整

| 报名日期 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 | JJZB---- |
| 标段(若有) |  | 通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
| 投标单位全称 |  |
| 报 名 须 知 |
| 序号 | 报名者须提供以下报名材料: |
| 1 | 投标单位报名登记表， |
| 2 | 有效工商营业执照副本复印件（加盖公章）, |
| 其 它 |
| 1 | 招标文件直接从网上下载 |

26.验 收 合 格 证 明

| 采购单位 |  | 采购项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商 |  | 采购项目编号 |  |
| 采购方式 |  | 开标日期 |  |
| 开、竣工日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 合 同 履 行、 验收、使用情况： |  |
| 采购单位（加盖公章） 年 月 日 |