椒江区政府采购中心

关于区农业林业局

椒江区农村土地承包经营权登记颁证

项目

公开招标文件

项目编号：JJZB-201560

项目名称：椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目

采 购 人：椒江区农业林业局

采购代理机构： 椒江区政府采购中心

目    录

前附表

- 投标通知书

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目 |
| 2 | 招标编号 | JJZB-201560 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 详见招标需求部分 |
| 5 | 工期 | 2015年12月底前完成下陈街道，2016年底完成全部工作。 |
| 6 | 目 的 地 | 椒江区农业林业局 |
| 7 | 采购人 | 名称:椒江区农业林业局 联系人:洪辉 联系电话:15067619086 |
| 8 | 采购代理机构 | 椒江区政府采购中心 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份 |
| 10 | 投标保证金 | 金额:陆万元整; 支付形式:转帐/电汇等（开标前2个工作日到帐）若已报名并递交投标保证金后，投标人不得无故不参与投标，投标人因故不能参与投标的，需提前2个工作日以书面形式告知我中心. |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效 |
| 12 | 投标书递交地点 | 台州市椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |
| 13 | 投标截止时间 | 2015年9月1日 下午14：30 |
| 14 | 开 标 | 时间：2015年9月1日 下午14：30 地点：台州市椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |

前   附   表

第一章：投标通知书

：

椒江区政府采购中心受委托就椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目进行公开招标，请贵公司按招标文件的要求编制投标文件，按时前来投标。

1、招标编号：JJZB-201560

2、招标内容：详见招标需求

3、投标供应商资格要求:

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的在中华人民共和国境内的独立法人或事业法人单位；

（2）．具有国内乙级及以上不动产测绘（地籍测绘）资质；

（3）．具有国内乙级及以上地理信息系统工程（地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发）资质；

（4）. 本次招标不接受联合体投标；

4、招标文件请到浙江政府采购网或椒江区政府网“招投标公告”版块(http://www.jj.gov.cn/)下载

5、报名地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼509室

6、报名方式：报名时须同时提交以下资料至509室（可提交、邮寄或传真）:

a.投标单位报名登记表（加盖公章）

b.有效工商营业执照副本复印件及资质证书复印件（加盖公章）

c．相关资质证明文件复印件

7、报名时间：2015年8月12日- 2015年8月28日

8、开 标 时 间：2015年9月1日 下午14：30

9、开 标 地  点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室

10、开 户  银 行：农业银行台州市椒江区支行

户        名：台州市椒江区招投标中心

帐        号：19910101040073772

传        真：0576-88836939

邮        编：318000

联   系   人：项女士  0576-88836939 （招标业务电话）

李先生  0576-88836939（报名传真及财务电话）

椒江区农业林业局

椒江区政府采购中心

二○一五年八月

第二章  招标需求

## 一、项目概况

（一）椒江区概况

椒江区位于浙江省沿海中部台州湾入口处，旧称“海门”，是台州的主城区。椒江区陆地面积280平方公里，海域面积1604平方公里，海岸线长51.4公里，下辖8个街道、1个海岛镇、1个农场和1个渔业总公司，2013年末全区户籍总人口为53.92万人。承包地面积110000亩，户均1.64亩。

（二）项目实施背景

《中华人民共和国农村土地承包法》颁布，国家实行农村土地承包经营制度，依法保护土地承包经营权。农村土地承包工作涉及到广大农村集体，农村工作繁琐、复杂，农村土地承包经营权登记关系着农民切身利益。开展农村土地承包经营权确权登记颁证，涉及全区67000户农户的承包土地测量、权属调查及登记颁证工作。

## 二、工作目标及调查范围

（一）农村土地承包经营权确权登记颁证工作应实现的目标：

a、调查底图制作。

b、权属调查及地块测量：按照农业部《农村土地承包经营权调查规程——NY/T2539-2014》，采用2000国家大地坐标系，调查基本比例尺为1:2000。采用RTK和全站仪实测和影像调绘相结合的方法完成全区范围内约110000亩地块测量工作。权属调查要求调查到户，并完成农户的权属确认的签字及盖章，资料收集工作。权属调查全区约67000户农户。

c、数据建库、检查：严格按照农业部《农村土地承包经营权确权登记数据库规范——NY/T2539-2014》和《农村土地承包经营权要素编码规则——NY/T2538-2014》两项标准进行数据建库工作，并完成数据检查。完成外业采集数据的图形数据制作、属性数据录入、图属挂接，数据质量检查，包括拓扑检查关联性检查等工作，并最终完成导入管理系统并保证顺利运行的工作。

d、档案扫描入库

每户档案包括权属调查表、地块图、审批表、承包合同等资料，这些资料完成用户签字确认的表格和承包方发包方共同签订的合同资料扫描并导入系统，与系统中每户及每个地块进行挂接，保证后期关联查找的正确性。

e、证书套打

打印约67000户农户的土地承包经营权证及证书上的地块宗地图，完成宗地图规范粘贴工作并最终完成颁证工作。

（二）工作范围及完成时间

本次农村土地承包经营权确权登记颁证工作范围：全区范围内约110000亩田地，约67000户农户。

完成时间：2015年12月底前完成下陈街道，2016年底完成全部工作。

## 三、技术要求

（一）引用标准

（1）《中华人民共和国物权法》中华人民共和国主席令第62号；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国测绘法》；

（4）《农村土地承包法》；

（5）《农村土地承包经营权证管理办法》；

（6）《土地调查条例》中华人民共和国国务院令第518号；

（7）《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》 农业部、国家档案局 农经发（2014）12号；

（8）《农村土地承包经营权流转管理办法》

（9）《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T13898-2012；

（10）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（11）《数字测绘成果质量要求》GB/T17941-2008；

（12）《土地利用现状分类》GB/T21010-2007；

（13）《1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T20258.1-2007；

（14）《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(以下简称图式) GB/T20257.1-2007；

（15）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》GB/T 6962-2005；

（16）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931-2008；

（17）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB 7930-2008；

（18）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB 15967-1995；

（19）《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字线划图》CH/T9008.1-2010；

（20）《无人机航摄系统技术要求》 CH/Z 3002-2010；

（21）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 CH/T 2009-2010；

（22）《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；

（23）《地籍调查规程》TD/T 1001-2012；

（24）《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》NY/T309；

（25）《耕地地力调查与质量评价技术规程》NY/T1634；

（26）《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014；

（27）《农村土地承包经营权要素编码规则》NY/T2538-2014；

（28）《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》NY/T2539-2014；

（29）《1:500  1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》浙江省地方标准DB33/T552-2014；

（30）《浙江省地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅 2009）；

（31）《浙江省确定土地所有权和使用权若干规定》〔浙土发（1997）95号〕。

（二）技术方案

1、制定技术方案

结合本区具体情况，完成《农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》和《农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书》编制，并通过评审后实施。

2、外业测量要求

2.1基础控制测量系统要求：

2.1.1平面坐标系统：

平面坐标系统采用2000国家大地坐标系。

2.1.2 基础控制高程系统与基准：

高程系统采用1985国家高程基准。

2.2测量基本要求:

2.2.1调查基本比例尺为1∶2000。

2.2.2地块图采用50厘米×50厘米分幅,按西南图廓点直角坐标为图号，图内的主名或单位名称为图名。

2.2.3地块图基本精度要求：

应符合农业部《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014要求；

2.3.4地块测量要求：

(a) 地块要素测量以承包土地调查表为基础，采用全站仪和RTK实测或采用影像调绘。

(b)外业采集的数据，中标单位对采集的数据进行内业计算、图形编辑、图表匹配等处理，并对输出的检核图表进行实地复核，改正错误。

(c)对外业测量数据进行面积计算、行政区面积汇总、形成符合《规程》要求的成果表。

3、主要精度及质量要求

3.1精度要求

3.1.1界址点精度指标

根据农业部2014年3月发布的《农村土地承包经营权调查规程》，界址测量精度要求如下表：

实测法界址点精度指标

单位为米

| 界址点精度等级 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差 |
| --- | --- |
|  | 中误差 |
| 一级 | ±0.05 |
| 二级 | ±0.10 |
| 三级 | ±0.15 |
| 一般地区界址点精度等级不低于二级；特殊困难地区界址点精度等级不低于三级 |

航测法界址点精度指标

单位为米

| 比例尺 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差 |
| --- | --- |
|  | 平地、丘陵 | 山地、高山地 |
| 1:500 | ±0.25 | ±0.37 |
| 1:1000 | ±0.50 | ±0.75 |
| 1:2000 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1:5000 | ±2.00 | ±3.00 |

3.1.2面积精度要求

(a)面积计算是地块水平投影面积的计算。

(b)采用航测法获取界址点坐标的，其面积计算的相对误差（计算地块面积和实测地块面积的较差与实测面积的比值）不应超过5%。面积计算相对误差精度不能满足要求的，应改用较高精度的测量方法以确保面积计算的精度。

3.2、质量要求

成果质量须经业主方组织的验收，整体质量合格。

4、权属调查基本要求：

调查区内所有的承包地进行100％实地调查。

5、调查、测量成果数据要求

调查测量成果必须符合国家、省市有关规范规定。

6、档案扫描及证书套打要求

扫描件必须清晰、档案扫描后必须归档整理，入库必须与系统内数据进行挂接。

## 四、项目主要工作内容

| 序号 | 工作内容 | 说明 | 单位 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 权属调查 | 制作调查底图，收集权属资料，开展发包方、承包方、承包地块调查，并完成权属调查成果资料公示、确认、签字及盖章。 | 亩 | 110000 |
| 3 | 地块测量 | 按照农业部《农村土地承包调查规程》的标准来测量地块，采用2000国家大地坐标系，调查基本比例尺为1：2000。采用RTK和全站仪实测或采用影像调绘承包地块。 | 亩 | 110000 |
| 2 | 数据建库、检查、成果资料制作 | 完成权属属性数据和地块图形数据建库、图属挂接，数据质检，成果资料制作。 | 亩 | 110000 |
| 4 | 档案扫描入库 | 档案扫描入库：完成调查成果扫描并导入系统。 | 户 | 67000 |
| 5 | 证书套打 | 证书套打：打印农户的土地承包经营权证及证书上的宗地图完成颁证工作。 | 户 | 67000 |

## 五、主要成果资料提供清单

具体包括：

(1) 承包土地地块测量资料与成果

a、纸质工作底图一份；

b、全乡地籍子区分布图：  SHAPE电子数据成果一套；

c、分村承包土地地籍图：  SHAPE电子数据成果一套；

d、地块面积统计成果：纸质成果和电子数据各1份；

(2)权属调查

- 承包土地地块行政村分布示意图；

- 承包土地地块调查表；

- 承包土地地块宗地图；

- 承包土地地块审批表

- 承包土地地块承包合同；

- 行政村承包土地地块面积成果汇总表。

(3)土地承包经营权确权登记调查（含测量和权属调查）电子数据成果（按照农业部2014年3月1日发布规程）

(4) 67000户农户档案资料扫描入库及图属挂接后库体电子资料一份。

(5) 67000户农户土地证书及附属宗地图纸质打印成果。

(6) 项目文档部分

a. 调查工作方案。

b. 技术设计书。

c. 技术总结。

d. 承揽合同。

## 六、项目质量要求

在实施土地承包经营权确权登记颁证项目过程中，须按国家规定的工作规范、规程操作，调查成果须通过业主方组织的检查验收。

## 七、售后服务

1.中标人须按照合同约定提供售后服务，并确保二年的免费质保期。

2.中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训。

3.中标人负责免费对项目成果错误进行及时更正。

4.中标人能提供快速的售后服务响应，保证在12小时内到达服务现场。

第三章  投标人须知

一   总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

## （二）定义

1.招标采购人系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

## （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标文件有相反规定的除外。

（六）联合体投标

本项目谢绝联合投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

## （八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4.投标人需提供近三年来在全国范围内完成的同类项目业绩合同，验收意见复印件等。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标通知书

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可以书面形式要求招标采购人澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，按照<<政府采购法>>规定时间，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件、报价文件两部分组成。

1、资信技术文件：（不得出现报价，否则将为无效投标）

- 投标声明书 (格式见附件)

- 法定代表人授权委托书(格式见附件)

- 投标单位企业概况表（格式见附件）

- 营业执照（或事业单位法人证书）及相关证件：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件，加盖投标人公章）；

- 测绘资质证书所有资质文件复印件，加盖投标人公章；

- 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明

- 《椒江区农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体设计方案》，技术方案应包括技术线路、需求分析、技术规范及标准、质量检查制度、所需的基础软硬件支撑等。

- 投标人银行资信证明，质量管理体系认证证书；

- 相关项目实施业绩一览表（格式见附件）及获奖证明; ▲另需携带合同原件资料备查

- 项目技术负责人（项目经理）简历表（格式见附件）；（须附相关证明材料）

- 本项目的项目实施人员情况表（格式见附件）和测绘人员工程师资质证书、项目组人员的有关资质证书复印件；

- 工作计划表和工程进度表。

- 拟投入的主要软硬件设备表（格式见附件）；包括软、硬件的投入。

- 劳动力计划表（格式自拟）

- 项目质量承诺及售后服务点的情况介绍（格式见附件），以及其它售后服务承诺和保障措施。

2、商务报价文件：

- 投标函（格式见附件）

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 投标人认为需要提供的其它报价情况说明等资料。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。该项目成果一切验收费用都已包含在投标报价中，由中标人自行负责。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金与履约保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  电汇、转帐等。

3.中标通知书发出后7日内中标人与采购单位签订合同并交纳陆万元的履约保证金给采购单位。中标人的投标保证金在合同签订后5日内退还,未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4. 履约保证金及质保金

4.1签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.2项目完工并经验收合格后十五天内，履约保证金由采购单位无息退还给中标人。

4.3项目完工后，留工程款总额5%作为质保金，在质保期二年满后返还质保金。

5. 投标保证金退还须提供以下材料:

1.加盖单位财务专用章和经办人本人签字的往来款收据，

2.提供单位的户名、帐号及开户行信息。

6. 质保金退还须提供以下材料:

1.加盖单位财务专用章和经办人本人签字的往来款收据，

2.提供单位的户名、帐号及开户行信息,

3. 保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信技术文件和商务报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信技术文件和商务报价文件格式密封封装投标文件，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件、商务报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

4.被拒绝的投标文件，无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信及商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人公布预算价或标底,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人(加上采购人代表1人,共5人)组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的各项得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程聘请椒江区政府采购监督管理人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将决标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2. 在7个工作日内,投标人对评标结果无异议的，招标人依法以书面形式向中标人授予《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

## 七、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

## 八、其他

1.解释：本招标文件的解释权属于招标采购人。

# 第五部分  评标办法

一、评标原则与标准

评标原则是指评标委员会成员在评标活动中应遵循的原则，即“公平、公正、科学、择优”的原则和评标保密原则。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法，即以有关法律法规，招标文件为依据，对投标人的商务、项目服务及投标报价等方面进行综合评估并按得分高低进行排序及推荐。

1．评标委员会将首先对投标书进行初步审核，有重大偏离、缺漏或未实质上响应招标要求的投标将被拒绝。

2．根据椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目招标文件的评标办法，评标委员会完成所有评审后对各投标文件的评审结果进行汇总，按照综合得分（商务报价分和资信技术分的合计分）由高到低排序（如遇综合得分相同，则资信技术分高者在前，如遇综合得分、资信技术分均相同，由采购人抽签确定排序），评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为中标单位。

4．评分满分为100分，其中资信技术分75分，商务分25分；

- 评分标准：

- 资信技术分(75分)

资信技术得分为各评委评分分值的算术平均值。（保留小数2位）

| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位资信 (12分) | 单位资质：具有不动产测绘（地籍测绘）和地理信息系统工程（地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发）二项甲级资质的得4分；具有上述资质中任意一项甲级资质得2分。 ★注：（以上证书或证明文件必须提供原件，否则不计分） | 4 |  |
|  |  | 企业信誉：投标人的企业信用等级为AAA得1分，连续3年以上为AAA的得2分,连续5年以上为AAA的得3分；连续10年以上为AAA的得5分；没有的不得分。 ★注：（以上证书必须提供原件，否则不计分） | 5 |  |
|  |  | 认证体系：① 具有GB/T19001-2008质量管理体系认证，②环境管理体系认证GB/T24001-2004， ③职业健康安全管理体系认证GB/T28001-2011等，每项得1分，最多得3分没有不得分。（0-3分） ★注：（以上证书必须提供原件，否则不计分） | 3 |  |
| 2 | 同类项目业绩(10分) | 具有省内承包土地平面分布图矢量化合同的得1分。 具有国内承包土地经营权登记颁证合同的得1分。 具有省内农村土地承包经营权登记颁证系统项目合同的得1分 具有农村土地承包经营权登记颁证系统软件著作权证书的得1分。 ★注：（以上证明材料必须提供原件，否则不计分） | 4 |  |
|  |  | 5、2012年以来承担过国内的农村土地承包经营权登记颁证项目或国土行业1:500数字地籍调查项目（需包含地形测绘、权属调（核）查、数据建库）单个合同金额600万以上的，每一个项目得1分（最高得3分）。 ★注：（以上合同必须提供原件，否则不计分） | 3 |  |
|  |  | 6、2012年以来承担完成的国内数字地籍调查项目(测量部分)（单个项目面积须在50平方公里以上）通过省测绘质量监督检验站检验，并且质检样本平均分在85分以上的每个项目得0.5分,最高得3分，低于85分的不得分。 ★注：（以上内容必须提供验收报告原件，否则不计分） | 3 |  |
| 3 | 技术方案 (25分) | 1、根据基础数据收集及整理设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。（0-3分） | 3 |  |
|  |  | 2、根据权属调查底图制作、材料打印设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。（0-4分） | 4 |  |
|  |  | 3、根据控制测量方案、土地测量、权属调查，其它对项目实施有利的技术或项目优势等进行评分。（0-5分） | 5 |  |
|  |  | 4、根据数据建库方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。（0-4分） | 4 |  |
|  |  | 5、根据扫描入库设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。（0-2分） | 2 |  |
|  |  | 6、根据证书套打设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。（0-2分） | 2 |  |
|  |  | 7、根据整体设计方案与招标文件的吻合程度、整体设计方案的创新性、合理性、可行性及可靠性等进行评分。（0-5分） | 5 |  |
| 4 | 项目组织与实施 (25分) | 1、工作措施：根据本项目施工方案：如施测方法、质量保证措施、安全技术措施、文明施测、雨季施测措施等情况进评分。（0-4分） | 4 |  |
|  |  | 2、机构及人员配置：根据本项目负责人的综合实力、专业素质、技术能力、经验及相关项目组人员的数量、配备、职称、能力、大型测绘工程项目工作经验等情况进行评分。项目负责人须提供近三年来承担类似项目相关证明材料原件、职称证书原件等。其它项目组人员须提供职称证书复印件。（0-9分） | 9 |  |
|  |  | 3、工期安排：根据施测工期进度计划及施工方案的安排合理性、科学性等情况进行评分（0-3分） | 3 |  |
|  |  | 4、管理制度：应具制定的管理制度，包括质量管理、设备管理、保密管理、档案管理等进行评分（0-4分）。 | 4 |  |
|  |  | 5、仪器设备：根据投入本项目的仪器设备规格、型号、数量及合理性酌情评分（0-5分）。 | 5 |  |
| 5 | 服务方案和承诺(3分） | 1、根据服务方案与服务承诺完整性、合理性等进行评分（0-3分）。 | 3 |  |
| 合计 | 75 |  |

- 商务分(25分)

本次采购项目设置上限价，上限价在开商务报价文件前宣布。投标人的投标报价超过上限价的为无效报价，其商务报价分为零分，但资信技术分有效，仍为有效供应商。若供应商报价均超过上限价，本项目将重新组织采购。

在所有有效报价中，商务报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分25分，其它投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分=(评标基准价／投标人投标报价)×25

以上计算评分保留小数2位，小数点后第三位四舍五入。

第五章  合同主要条款

椒江区政府采购合同指引（服务）

委托方(甲方)：                                合同编号:

承揽方(乙方)：                           签订地点：椒江

根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方根据台州市椒江区招投标中心关于椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条 项目名称

椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目

第二条 工作内容（包括工作内容和工作量等）

椒江区管辖区域内根据行政村为单位对未登记和已登记的农村，开展农村土地承包经营权确权登记颁证，涉及全区67000户农户的承包土地测量、权属调查及登记颁证工作。

主要包括以下几部分：

a、调查底图制作。

b、权属调查及地块测量：按照农业部《农村土地承包经营权调查规程——NY/T2539-2014》，采用2000国家大地坐标系，调查基本比例尺为1:2000。采用RTK和全站仪实测和影像调绘相结合的方法完成全区范围内约110000亩地块测量工作。权属调查要求调查到户，并完成农户的权属确认的签字及盖章，资料收集工作。权属调查全区约67000户农户。

c、数据建库、检查：严格按照农业部《农村土地承包经营权确权登记数据库规范——NY/T2539-2014》和《农村土地承包经营权要素编码规则——NY/T2538-2014》两项标准进行数据建库工作，并完成数据检查。完成外业采集数据的图形数据制作、属性数据录入、图属挂接，数据质量检查，包括拓扑检查关联性检查等工作，并最终完成导入管理系统并保证顺利运行的工作。

d、档案扫描入库

每户档案包括权属调查表、地块图、审批表、承包合同等资料，这些资料完成用户签字确认的表格和承包方发包方共同签订的合同资料扫描并导入系统，与系统中每户及每个地块进行挂接，保证后期关联查找的正确性。

e、证书套打

打印约67000户农户的土地承包经营权证及证书上的地块宗地图，完成宗地图规范粘贴工作并最终完成颁证工作。

f、完成时间：2015年12月底前完成下陈街道，2016年底完成全部工作。

第三条  执行技术标准

（一）引用标准

（1）《中华人民共和国物权法》中华人民共和国主席令第62号；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国测绘法》；

（4）《农村土地承包法》；

（5）《农村土地承包经营权证管理办法》；

（6）《土地调查条例》中华人民共和国国务院令第518号；

（7）《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》 农业部、国家档案局 农经发（2014）12号；

（8）《农村土地承包经营权流转管理办法》

（9）《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T13898-2012；

（10）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（11）《数字测绘成果质量要求》GB/T17941-2008；

（12）《土地利用现状分类》GB/T21010-2007；

（13）《1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T20258.1-2007；

（14）《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(以下简称图式) GB/T20257.1-2007；

（15）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》GB/T 6962-2005；

（16）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931-2008；

（17）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量内业规范》GB 7930-2008；

（18）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》GB 15967-1995；

（19）《基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字线划图》CH/T9008.1-2010；

（20）《无人机航摄系统技术要求》 CH/Z 3002-2010；

（21）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》 CH/T 2009-2010；

（22）《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；

（23）《地籍调查规程》TD/T 1001-2012；

（24）《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》NY/T309；

（25）《耕地地力调查与质量评价技术规程》NY/T1634；

（26）《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014；

（27）《农村土地承包经营权要素编码规则》NY/T2538-2014；

（28）《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》NY/T2539-2014；

（29）《1:500  1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》浙江省地方标准DB33/T552-2014；

（30）《浙江省地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅 2009）；

（31）《浙江省确定土地所有权和使用权若干规定》〔浙土发（1997）95号〕。

（二）技术方案

1、制定技术方案

结合本区具体情况，完成《农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》和《农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书》编制，并通过评审后实施。

2、外业测量要求

2.1基础控制测量系统要求：

2.1.1平面坐标系统：

平面坐标系统采用2000国家大地坐标系。

2.1.2 基础控制高程系统与基准：

高程系统采用1985国家高程基准。

2.2测量基本要求:

2.2.1调查基本比例尺为1∶2000。

2.2.2地块图采用50厘米×50厘米分幅,按西南图廓点直角坐标为图号，图内的主名或单位名称为图名。

2.2.3地块图基本精度要求：

应符合农业部《农村土地承包经营权调查规程》NY/T2537-2014要求；

2.3.4地块测量要求：

(a) 地块要素测量以承包土地调查表为基础，采用全站仪和RTK实测或采用影像调绘。

(b)外业采集的数据，中标单位对采集的数据进行内业计算、图形编辑、图表匹配等处理，并对输出的检核图表进行实地复核，改正错误。

(c)对外业测量数据进行面积计算、行政区面积汇总、形成符合《规程》要求的成果表。

第四条  合同金额

1．取费依据：根据    年   月   日的椒江区农村土地承包经营权登记颁证项目开标结果确定。

2．取费项目及合同总价款：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 报价金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量 | **万亩 | 亩 |  |  |
| 2 | 权属调查 | **万亩 | 亩 |  |  |
| 3 | 数据建库、检查 | **万亩 | 亩 |  |  |
| 4 | 档案扫描入库 | **万户 | 户 |  |  |
| 5 | 证书套打 | **万户 | 户 |  |  |
| 投标总价金额大写： ￥ |

备注：工程完工后，根据各村确认的实际调查宗数按以上单价结算总价款。

第五条  甲方的义务

1. 自合同签订之日起  日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2. 自接到乙方编制的技术设计书之日起   日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3. 协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4. 安排专门工作人员配合乙方开展权属调查确权登记工作。

5. 组织完成对项目成果进行检查和验收。

6．甲方应保证项目工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

第六条  乙方的义务

1、自收到甲方的有关资料之日起  内，根据甲方提供的有关资料和技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见后3日内组织队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保项目实施完成。

4、乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。一经发现，甲方有权单方面解除合同。

第七条  项目完成工期

完成工期指中标人在合同生效后，将所交土地承包经营权调查成果建成并符合浙江省农村土地承包经营权信息管理系统的数据库，并安装调试，运行正常验收合格。同时配合完成档案扫描工作、土地证书套打工作。以上几项工作完成并交付使用的期限。

2015年12月底前完成下陈街道，2016年底完成全部工作。

第八条  乙方应当于工程完工前     日内通知甲方验收，甲方应自接到通知之日起7日内，报请业务主管部门，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完成的成果资料进行验收，并出具成果验收报告书，验收的一切费用由乙方承担。

第九条  对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

测绘成果的所有权、使用权和著作权全部归属甲方。

第十条  项目价款支付时间和方式

1、 合同签订后，进场开始作业后1月内，甲方支付人民币贰拾万元整，作为该项目的试点工作推进的预付资金；2016年全区推进后，甲方再支付人民币壹佰万元整；

2.甲方每两个月向乙方支付当前已完成工作量70%的工程款；

3.乙方完成全部工作并提交所有成果资料经验收合格十五个工作日内，再付至合同结算金额的95% ；

4.留5%作为质保金在质保期二年满后付清余款。

5、为保证本合同的顺利执行，本项目的履约保证金为人民币陆万元整，签订合同后，如乙方不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。待项目综合验收合格后15个工作日内，由甲方无息退还乙方。

第十一条  项目成果交付

具体包括：

(1) 承包土地地块测量资料与成果

a、纸质工作底图一份；

b、全乡地籍子区分布图：  SHAPE电子数据成果一套；

c、分村承包土地地籍图：  SHAPE电子数据成果一套；

d、地块面积统计成果：纸质成果和电子数据各1份；

(2)权属调查

- 承包土地地块行政村分布示意图；

- 承包土地地块调查表；

- 承包土地地块宗地图；

- 承包土地地块审批表

- 承包土地地块承包合同；

- 行政村承包土地地块面积成果汇总表。

(3)土地承包经营权确权登记调查（含测量和权属调查）电子数据成果（按照农业部2014年3月1日发布规程）

(4) 67000户农户档案资料扫描入库及图属挂接后库体电子资料一份。

(5) 67000户农户土地证书及附属宗地图纸质打印成果。

(6) 项目文档部分

a. 调查工作方案。

b. 技术设计书。

c. 技术总结。

d. 承揽合同。

第十二条  甲方违约责任

1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，偿付乙方工程费的10%；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按工程费的5%向乙方偿付违约金。

2、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金，并顺延工期。

3、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的5%赔偿损失。

第十三条 乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方返还预付款,并没收履约保证金。

2、在甲方保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的工程总价款的0.6%计算，因不可抗力影响调查作业等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的调查成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重新测量调查或采取补救措施，以达到质量要求。因成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对由此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的调查成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的5%赔偿损失。

5、乙方不得将本合同标的全部或部分转让给第三方,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的5%赔偿损失。

第十四条  争议解决

本合同在履行过程中若双方发生争议，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向台州市椒江区仲裁委员会申请仲裁,没有达成仲裁协议的，依法向台州市人民法院起诉。

第十五条  其它

1、在作业过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，如由于乙方忽视安全教育和管理,所引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担。

2、该项目成果的一切验收费用都已包含在投标报价中，由中标人自行负责。

第十六条  合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十七条 合同文件组成

下列文件构成本合同的组成部分：1．中标通知书；2．投标文件及其有效补充资料；

第十八条  本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，招标方一份，同级财政部门一份，同等生效。

甲 方：椒江区农业林业局                  乙 方：

法定代表人：                          法定代表人：

(或其授权人)                          (或其授权人)

地 址：                                 地址：

电 话：                                 电话：

合同签订日期：      年  月   日

合同鉴证方:

法定（授权）代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年  月   日

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式： （可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标文件名称：资信技术文件、商务报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 二、资信技术/商务报价文件格式

2. 资信技术/商务报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信技术/商务报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

3. 资信技术/商务报价文件封面格式：

正本或副本

资信技术/商务报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

注：投标人应对技术资信文件、报价文件分别进行编制、装订和密封。

4. 投标声明书格式：

投标声明书

致：      （招标采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购人名称） ：

我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

## 6.投标单位企业概况表

## 投标单位企业概况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 企业总人数 |  |  |  |  |  |
| 所有制类别 |  | 组建时间 |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 颁证单位 |  |
| 主管部门 |  | 营业执照证号 |  |
| 开户银行 |  | 帐号 |  | 电话 |  |
| 资金情况 | 企业注册资金 万元， 其中固定资金 万元， 流动资金 万元， 流动资金中自有资金 万元 |
| 经营范围 |  | 颁证单位 |  |
| 组织 机构 框图 | （不够可另加附件补充） |

注：附营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等复印件。

7.投标人相关项目实施业绩一览表格式：

投标人相关项目实施业绩一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见,格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

## 8.项目技术负责人（项目经理）简历表：

## 项目技术负责人（项目经理）简历表

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、近三年负责过的类似项目 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 该项目中任何职 |

注：1、本表应附学历证书、职称证书、身份证、业绩证明等复印件；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

9.本项目的项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 本项目中任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，须附相关资质证书复印件。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

10.拟投入的主要软硬件设备表格式：

拟投入的主要软硬件设备表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

11.项目质量承诺及售后服务点情况介绍表格式:

项目质量承诺及售后服务点情况介绍表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

12.投标函格式：

投 标 函

致：     （招标采购人名称）：

根据贵方为            项目的招标公告/投标邀请书（项目编号： _     __），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人___                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

13. 开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：         投标人名称：                                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 总报价 （人民币元） | 承诺完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                      日期：    年   月   日

14.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 报价金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量 | **万亩 | 亩 |  |  |
| 2 | 权属调查 | **万亩 | 亩 |  |  |
| 3 | 数据建库、检查 | **万亩 | 亩 |  |  |
| 4 | 档案扫描入库 | **万户 | 户 |  |  |
| 5 | 证书套打 | **万户 | 户 |  |  |
| 投标总价金额大写： ￥ |

注：1、备注：工程完工后，根据各村确认的实际调查宗数按以上单价结算总价款。

2、该项目成果一切验收费用都已包含在投标报价中，由中标人自行负责。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：