椒江区政府采购中心

关于椒江区海洋与渔业局视频监控系统采购项目

公开招标文件

项目编号：JJZB-201577

项目名称：视频监控系统采购项目

采购单位：椒江区海洋与渔业局

采购代理机构：椒江区政府采购中心

目    录

前附表

第一章   投标通知书

第二章   招标需求

第三章   投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

第五章   政府采购合同主要条款

第六章   投标文件格式

前   附   表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 椒江区海洋与渔业局视频监控系统采购项目 |
| 2 | 招标编号 | JJZB-201577 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 详见招标需求部分 |
| 5 | 工 期 | 合同签订后30天内完成供货、安装、调试直至运行成功(投标人可提供更短的交货及安装工期) |
| 6 | 目 的 地 | 采购单位指定地点 |
| 7 | 采购单位 | 椒江区海洋与渔业局 联系人：卢先生 联系电话：13857652120 |
| 8 | 采购代理机构 | 椒江区政府采购中心 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份 |
| 10 | 投标保证金 | 金额:叁仟元整 支付形式:转帐/电汇等（开标前二个工作日到帐；如在我中心账户预存有足额保证金的，须提供确认书并加盖公章，在开标前二个工作日传真到0576-88836939）。若已报名并递交投标保证金后，投标人不得无故不参与投标，投标人因故不能参与投标的，须提前一个工作日以书面形式告知我中心。 |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效 |
| 12 | 投标书递交地点 | 台州市椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |
| 13 | 投标截止时间 | 2015年12月2日 下午14：00 |
| 14 | 开 标 | 时间:2015年12月2日 下午14：00 地点：台州市椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室 |
| 15 | 预 算 | 32万元整 |

第一章：投标通知书

：

椒江区政府采购中心受委托就椒江区海洋与渔业局视频监控系统采购项目进行公开招标，请贵公司按招标文件的要求编制投标文件，按时前来投标。

1、 招标编号：JJZB-201577

2、 招标内容：详见招标需求

3、 投标供应商资格要求:

（1）符合《政府采购法》第二十二条的规定;

（2）具有较强的销售管理、技术服务和组织实施能力，具有良好的工作业绩和履约记录；

（3）其他具有本项目所要求的生产、销售、安装及售后服务等资质或能力。

4、 招标文件请到浙江政府采购网或椒江区政府网“招投标公告”版块(http://www.jj.gov.cn/)下载

5、 报名地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼五楼508室

投标供应商报名时应提交以下资料，如无法在规定时间内递交至报名地点，可通过传真或邮寄的方式进行报名(务必来电确认)：

（1）投标单位报名登记表（加盖公章）

（2）有效工商营业执照副本复印件（加盖公章）

6、 报名时间：2015年11月12日- 2015年11月30日

7、 开标时间：2015年12月2日 下午14：00

8、 开标地点：椒江区江城南路88号区行政服务中心北楼507室

9、 开户银行：农业银行台州椒江支行

户    名：台州市椒江区招投标中心

帐    号：19910101040073772

电    话：0576-88600927  0576-88836939（财务电话）

传    真：0576-88600929

邮    编：318000

联 系 人：陈先生  李先生（财务经办人）

椒江区海洋与渔业局

椒江区政府采购中心

二○一五年十一月

第二章  招标需求

一、供货要求

1.1设备采购供货范围为视频监控系统，含全部附件、辅材、备品备件、专用工具等整套设备及技术和售后服务等。本此招标将从资格审查、认可、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、备品配件、验收、售后服务、维修技术力量等各个方面，对投标人进行全方位的综合考核。

1.2投标人应提供符合本技术规范的设备，并附上所有备件、工具及技术文件。

1.3投标人应提供设备所需的附件和专用工具以及在保质期内必须的备品备件、以保证设备顺利投入运行和正常维修，其价格单列，计入投标总价。

1.4 投标人应提出质量保证期内各设备运行所需的易损件及备件的建议。其名称和数量清单应随所提供的文件一起提交，其价格单列，计入投标总价。

1.5 质量保证期外最终所需数量及相应易损件和备件的清单将在合同签订时协商确定。

1.6 投标人应负责安装，质量保证期内的服务等。

1.7 如果投标人发现招标技术文件存在缺陷，有义务对文件提出修改意见，由招标人确定是否采纳。

1.8投标人有责任对所投产品完整性,设计符合技术规范、标准负责。

二、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 参考配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万一体化网络高清云台远距离监控摄像机 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS；★支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准），视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL，支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，支持3D数字降噪、宽动态，支持电子防抖，支持低码率，1080P只需3-4Mbps即可达到流畅画质好的效果,支持透雾等功能; 重载云台，载重>=25kg。★支持水平手控速度不小于45°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-60°~60°（以公安部型式检验报告为准），云台采用高精密步进电机和涡轮蜗杆相结合的传动方式，带有自锁功能，云台预置位更精确、无漂移、运转平稳、自锁可靠、抗风能力强。 ★知名品牌镜头；成像器：6.4mm*4.8mm；焦距：12.5mm～775mm；电动聚焦：约10S；电动变焦: 约10S自动视频光圈:2.5S以内。光圈：F3.5。 ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准）； 室外云台应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波； ★具备较好的环境适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） 需提供公安部授权机构出具的检验报告。 | 套 | 1 |
| 2 | 200万红外高清摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型摄像机； ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； 快门：1秒至1/100,000秒；支持慢快门； 镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°； 支持3D数字降噪；宽动态范围：120dB； ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（以公安部检验报告为准）；帧率50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储； 支持三码流技术，可同时输出三路码流。主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080； 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； 通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/1000M自适应以太网口 同时支持直流12V和PoE供电； 防护等级：IP67；红外距离：20-50米；功耗：12W MAX ； 需提供公安部授权机构出具的检验报告。 | 套 | 1 |
| 3 | 200万红外高清摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型摄像机； ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx； 快门：1秒至1/100,000秒；支持慢快门； 镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°； 支持3D数字降噪；宽动态范围：120dB； ★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（以公安部检验报告为准）；帧率50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储； 支持三码流技术，可同时输出三路码流。主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080； 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； 通讯接口：1 个RJ45 10M /100M/1000M自适应以太网口； 同时支持直流12V和PoE供电； 防护等级：IP67；红外距离：20-50米；功耗：12W MAX ； 需提供公安部授权机构出具的检验报告。 | 套 | 2 |
| 5 | 硬盘录像机 | ★设备支持8路高清，50M网络视频接入； 支持1个HDMI输出、1个VGA输出，1个CVBS输出接口；HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920*1080p，并可独立显示不同内容，可分别进行预览与回放操作；设备支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个千兆网口； 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5；支持16路报警输入，4路报警输出接口； 支持语音对讲输入，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲（以公安部检测报告为准）；支持通过NVR进行IP通道配置参数的导入和导出等；★支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储（以公安部检测报告为准）；★支持音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能；支持浓缩播放功能，能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能） 需提供CCC认证，生产登记批准书；需提供公安部授权机构出具的检验报告。 | 台 | 1 |
| 6 | 存储硬盘 | ★4T监控硬盘；转速：7200rpm，缓存容量：64M，接口标准：SATA，接口传输速率：6Gb/秒；★支持以换代修服务 | 块 | 2 |
| 7 | 光电转换器 | 1口千兆光纤收发器接收机,1个千兆电口,1个千兆光口,20公里 | 只 | 1 |
| 8 | 光电转换器 | 4口千兆光纤收发器发送机,4个千兆电口,1个千兆光口,20公里 | 只 | 1 |
| 9 | 交换机 | 24口全千兆交换机，国内知名品牌。 | 台 | 1 |
| 10 | 机架 | 定做 | 架 | 1 |
| 11 | 监示器 | 22寸液晶显示器，知名品牌。 | 台 | 1 |
| 12 | 监控机箱 | 采用314不锈钢材料，机箱大小根据现场情况定制，外观美观大方。 | 台 | 1 |
| 13 | 监控杆组件 | 定做 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 线缆、管线等辅材 | 套 | 1 |
| 15 | 土建基础 | 定做2.0米*2.0米*2.5米钢筋砼，详见附图1 | 项 | 1 |
| 16 | 取电 | 从配电箱到监控点 | 米 | 320 |

附图1：

图纸参考单位:毫米

注：1.（主要产品）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号投标的，取其中通过资格审查后的报价最低的一家为有效供应商。

2. 技术参数表中带★项目为实质性响应条款，不得负偏离。

3. 安装位置：下大陈岛山顶（垦荒纪念碑附近）。

4. 提供三年质保，每季度巡检一次，并提交巡检报告；

其他：

1、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

2、除本招标文件特别指明的招标要求外，本次招标产品质保期为标准配置下厂方申明的质保期(期内无偿提供配件,并免费修理、更换、重作)。投标人投标时需提供书面承诺，若承诺有不一致的,将以高者为准。

3、对上述采购物品需求、技术等有疑问或需要查勘现场的（包括图纸）请向采购单位咨询、索取。采购代理机构不负责此类问题的口头答复，若遇技术问题的具体更正将以正式的补充文件或者招标文件修订版形式发送投标人。采购单位的咨询电话详见前附表。

4、若投标人认为需要展示的样品的,则可携带主要产品的样品前来参加投标;属于招标文件要求必须携带的,若未提供样品,将视无效标处理。

这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，上述功能要求内容中未列入，但投标人所报设备中为标准配置或应当具备的功能配置，应含在总报价中并在技术偏离表中列出及加以说明，投标人保证系统建成后一次性通过验收及正常运行，否则造成系统不能正常运行，一切后果由中标人完全负责，并且总价不再调整。

中标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检测及通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人对中标设备使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

5、设备的完整性

投标人所提供的设备必须是全新的、完整未拆封的、有效的、功能齐全的设备，所有设备及附件均须是从合法商业渠道获得的，并为原生产商出厂正品，所有的部件必须无任何缺陷。

6、检测性能测试与验收

投标人应提供设备的有效检验文件，经招标人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，采购单位可对设备进行复检和性能测试，中标人应派出有经验的，高水平的技术人员协助此项工作。经招标人与采购单位对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合有关规定。

7、付款方式

货到安装验收合格后支付合同总价的95%，余款5%作为质量保证金，质保期满后付清。

三、售后服务及质保期要求

1、售后服务承诺：针对本次招标设备制定完善的售后服务方案、措施及对其他售后服务情况作出承诺，投标人所投产品在台州市范围内须设有售后服务点，同时提供距采购单位最近的当地售后服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩及服务内容等，并提供备品备件供应情况。

2、维修响应时间：要求在接到采购单位报修通知24小时内现场响应。

3、质保期要求：投标人对合同中规定的货物提供规定的质保期，终身维修（若产品另有超过规定的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。质保期从所有货物安装调试完毕，验收合格之日开始计算。质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。质保期满后，中标人仍需提供维修服务，仅收取维修成本费,并长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。质保期内维修响应时间要求在接到采购单位电话报修24小时内到达现场，最迟在三个工作日内修复，必要时采取临时调换或提供备用机等措施，以保证采购单位的正常工作。

4、设备修好后，中标人须提供一式两份报告给采购单位，包括故障原因，解决措施完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

四、技术培训计划

1、中标供应商应派专业技术人员对采购人的相关操作人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训（不少于10个工作日），直至采购人的相关操作人员能独立工作。

2、投标人须提供相应的培训计划及应用技术支持计划。

3、投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

五、投标人须提供的技术服务

投标人提供的设备需为原包装并同时提供相应的软件技术。投标人所提供的设备、软件，如涉及其他单位的专利权、知识产权等，应提供相应的使用授权书。投标人对一切可能的侵权指控负责。中标人应及时免费提供设备软件的升级，免费提供设备新功能和应用的资料。

六、需要完成的工作

1、制造、安装及协调

1.1 安装计划：投标人须提供具体的安装计划，并须由采购单位认可。

1.2 安装工作：投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门的验收证书。

1.3 安装期：安装计划及进度由中标人和采购单位共同协商后安排，确保按招标人要求的日期验收通过并移交采购单位。

2、测试和试运行

2.1 投标人应派有多年工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具，材料等。

2.2 测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

2.3 试运行：设备试运行应在招标人组织或者授权人员的监督下进行。

3、验收

3.1 产品保护：在安装过程中，如设备被损坏，中标人有责任修理或赔偿损失。

3.2 验收合格条件：

3.2.1 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

3.2.2 在进行测试和验收运行中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

3.2.3 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3.2.4 设备在交由采购单位使用前已通过质量管理部门的验收，并取得使用证书。

第三章  投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于椒江区海洋与渔业局视频监控系统采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款,不可偏离;未要求实质性响应的,可在合理范围内偏离,但必须申明,否则视为默认招标文件要求。

8.投标人在投标截止时间前，可以放弃投标或者对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应提前一个工作日以书面形式通知采购代理机构，否则由此带来的不利后果由投标人自负。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标文件有相反规定的除外。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包和分包。

（八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

5.标项用于招标项目分项时使用，即招标项目分项投标时,投标人须清楚标明所投标项,否则视为对整个项目进行投标。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标通知书

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在招标文件出售期截止日前同时向招标采购单位书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2.招标文件出售期截止之后，采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的和采购单位需要做出的有关招标文件微调部分的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知（文件）就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件等组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金的银行回单凭证，或者预存保证金的确认书；

（2）投标声明书 (格式见第六章) ；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件），或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）；

（5）年检后的营业执照副本复印件；

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；（注：投标人需带合同原件备查）

（7）符合投标供应商资格要求的相关证明文件；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）节能环保等方面的资质证书；

（10）投标人的信誉、荣誉证书；

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（14）投标人情况介绍；

（15）商务响应表（格式见第六章）。

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）；

（6）技术响应表；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（9）项目实施人员一览表；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）项目组织实施计划及交货、安装工期；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币/元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，不接受赠送或零报价。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金与履约保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、转帐等。

3.中标人应在中标通知书发出后7日内与采购单位签订合同,中标单位的投标保证金在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

4.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

5. 如需履约保证金请合同双方在签订合同时商定。

6. 投标保证金退还须提供以下材料:

（1）加盖单位财务专用章和经办人本人签字的往来款收据，

（2）提供单位的户名、帐号及开户行信息。

7. 保证金不计息。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资信及商务文件、技术文件、报价文件格式密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购单位不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

4.被拒绝的投标文件，无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避（除采购单位方面评委之外，其他采购单位代表请在开标室休息）；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信及商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.资信及商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人(加上采购单位代表1人,共5人)组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的各项得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程聘请椒江区政府采购监督管理人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将决标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2. 在7个工作日内,投标人对评标结果无异议的，招标人依法以书面形式向中标人授予《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

七、合同授予

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

八、其他

1.解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

第四章  评标决标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务、资信及其他20分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，然后按商务、资信及其他类推确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

报价分计算方法：满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重。（最终计算结果得分值小数点后保留二位）。投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)。

决标在评标结果公示结束后进行，排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。排名第一的中标候选人因自身原因，或者不可抗力提出不能履行合同;或排名第二中标候选人提供的货物在完全能够满足采购需求的提前下, 排名第二中标候选人报价低于排名第一20％(含)以上的,采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，中标人的投标报价即为中标价。

评标结果经《浙江政府采购网》、《椒江政府门户网站》公示后由采购代理机构授予中标通知书，中标人凭中标通知书与采购单位签订供货合同。

整个评标过程应严格保密，评标委员会及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

二、评标内容及标准

（一）评分内容

| 评分项 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 50分 | 综合性能 | 根据投标产品整体的工艺结构、质量可靠性、可扩展能力，出具的相关产品性能检测报告综合评分 | 20分 |
|  | 相关认证情况 | 投标产品(核心设备、主要原材料等)列入国家节能产品、环保产品目录的，投标产品(核心设备、主要原材料等)生产厂家通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得0.5分，最高得6分。 | 6分 |
|  | 偏离情况 | 根据投标产品的性能指标及技术参数与招标需求的偏离情况综合评分 | 12分 |
|  | 品牌知名度 | 根据投标产品知名度及信誉度综合评分 | 6分 |
|  | 安装、调试、验收的方案和措施 | 方案和措施科学有效的得6分；方案措施欠佳的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 2-3 分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 | 6分 |
| 商务、资信及其他 20分 | 企业实力信誉及业绩 9分 | 投标供应商实力：根据企业规模、企业资质等综合评分 | 3分 |
|  |  | 成功案例及业绩：根据投标供应商提供的近二年来政府采购同类项目工程业绩案例评分，单笔业绩超过40万元得1分，最多得6分。（须提供合同原件备查，否则不得分） | 6分 |
|  | 售后服务 9分 | 根据售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务具体方案及质保期满后的售后服务具体方案）综合评分 | 5分 |
|  |  | 在原有质保基础上，提供每月巡检一次服务的得2分 | 2分 |
|  |  | 根据提供的相关备品备件、耗材、维修价格承诺说明或其它特色服务优惠条件等情况综合评分 | 2分 |
|  | 投标文件制作 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、或存在其他错漏的，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 | 2分 |
| 价格 30分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100。 | 30分 |

（二）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

注:超出招标人允许的偏离范围，并经评标委员会集体认定与招标文件有重大偏离的投标文件将作无效标处理。

第五章  合同主要条款

椒江区政府采购合同指引

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据椒江区政府采购中心关于abc采购项目公开招标的结果，依照合同法律规定,特签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________元（￥__________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币            作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费质保范围

内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时,乙方必须在现场，验收完毕出具验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表及合同鉴证方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，副本根据需要另行提供,正副本具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:

地址：

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信/商务文件格式

2.资信/商务文件的外包装封面格式（不可缺）：

资信/商务文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

3.资信/商务文件封面格式：

正本或副本

资信/商务文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.资信/商务文件目录

（1）投标保证金的银行回单凭证，或者预存保证金的确认书—————（页码）

（2）投标声明书————————

（3）法定代表人授权委托书————————

（4）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件），或者依法纳税或依法免税证明————————

（5）年检后的营业执照副本复印件————————

（6）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）————————

（7）符合投标供应商资格要求的相关证明文件；————————

（8）其他特殊资质证书：

之一：主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺————————

之二：本地化服务能力证明（距采购单位最近的服务网点情况表）————————

其他：

（9）节能环保等方面的资质证书或文件————————

（10）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；————————

（14）投标人情况介绍————————

（15）商务响应表————————

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：      （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。我    （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购单位名称） ：

我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加ABC单位XYZ政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

7.投标人最近一个季度依法纳税的完税凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

8.投标人最近一个季度依法缴纳社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

9.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见,格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

10.主要设备材料的原厂商售后服务承诺书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们           （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在         。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在          的          （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

11.距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

12.商务响应表格式：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

三、技术文件格式

13.技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

技术文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

14.技术文件封面格式：

正本或副本

技术 文 件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）——

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）项目组织实施计划及交货、安装工期------------

（13）投标人需要说明的其他文件和说明————————

16.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

17.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

18.技术响应表格式：

标项：(有标项时填写)

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 性能及技术指标 | c主要技术指标 | c1、 |  |  |  |
|  |  | c2、 |  |  |  |
|  |  | c3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | cN |  |  |  |
|  | d次要指标 | d1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | dN |  |  |  |
| 二、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

19.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

四、报价文件格式

20.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

21.报价文件封面格式：

正本或副本

报价 文 件

项目名称：ABC单位XYZ项目

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

22.投标函格式：

投 标 函

致：     （招标采购单位名称）：

根据贵方为            项目的招标公告/投标邀请书（项目编号： _     __），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人___                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________法定代表人签字：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

23.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 税费率: % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 投 标 总 价 |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

24.开标一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：                                              单位：元

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月   日

五、其他文件格式

25.报名登记表

投标单位报名登记表

注:以下内容必须填写完整

| 报名日期 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 | JJZB---- |
| 标段(若有) |  | 通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
| 投标单位全称 |  |
| 报 名 须 知 |
| 序号 | 报名者须提供以下报名材料: |
| 1 | 投标单位报名登记表（加盖公章）， |
| 2 | 有效工商营业执照副本复印件（加盖公章）, |
| 其 它 |
| 1 | 招标文件直接从网上下载 |

26.验 收 合 格 证 明

| 采购单位 |  | 采购项目内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商 |  | 采购项目编号 |  |
| 采购方式 |  | 开标日期 |  |
| 开、竣工日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 合 同 履 行、 验收、使用情况： |  |
| 采购单位（加盖公章） 年 月 日 |